# СОДЕРЖАНИЕ:

# Глава 1 «Схема водоснабжения»

# Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Ивановского муниципального образования .

# описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;
1.2 описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;
1.3 описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

# 1.4  описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;

# 1.5  описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

# 1.6. описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);
1.7. описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;
1.8. описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;
Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»;
1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;
2) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов
Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»
3.1. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

# 3.2.  Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;
3.3. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);
3.4. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.);
3.5. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;
3.6. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;
3.7. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа;
3.8. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;
3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);
3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;
3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;
3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);
3.13  Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов);
3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;
Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»
4.1	сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

# для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

# 4.2	Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи

# в сутки максимального водопотребления;

# 4.3	Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу

# из эксплуатации.

# 4.4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения»;

# 4.4.1	сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов

# для существующих  абонентов);

# 4.4.2	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки).

# 4.4.3	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений;

# 4.4.4	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды;

# 4.4.5	Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

# 4.4.6	Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

# 4.4.7	Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров

# и водонапорных башен;

# 4.4.8	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации

# и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

# 4.4.9	Сведения о развитии системы  коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение.

# Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»
Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»
Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»
а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
в) показатели качества обслуживания абонентов;
г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды  при транспортировке;
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

# Глава 2 Схема водоотведения
Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа»
1.1 описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;
1.2 описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;
1.3 описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;
1.4 описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;
1.5 описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;
1.6 оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;
1.7 оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;
1.8 описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;
1.9 описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.
Раздел 2 «Балансы сточных вод в системе водоотведения»
2.1 баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;
2.2 оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;
2.3 сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;
2.4 результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;
Раздел 3 «Прогноз объема сточных вод»
3.1 сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;
3.2 описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны);
3.3 расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам;
3.4 анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»
4.1 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;
4.1.1	сведения об объектах, планируемых к новому строительству

# для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод;

# 4.1.2	сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции

# для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод;

# 4.1.3	сведения о действующих объектах, планируемых к выводу

# из эксплуатации.

# 4.2 «Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения»;

# 4.2.1	сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования;

# 4.2.2	сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования

# под жилищную, комплексную или производственную застройку;

# 4.2.3	сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них

# для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения;

# 4.2.4	сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения;

# 4.2.5	сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

# 4.2.6	сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

# 4.2.7	сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров;

# 4.2.8	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации

# и автоматизированных системах управления режимами водоотведения

# на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

# 4.2.9	сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организациями, осуществляющими водоотведение.
Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»;
Раздел 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»
Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения»
а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
б) показатели качества обслуживания абонентов;
в) показатели качества очистки сточных вод;
г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;
Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

# 1 . Глава «Схема водоснабжения»

# Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Ивановского муниципального образования.

# Административным центром Ивановского муниципального образования является с.Ивановка, расположенное в 26 км от границы с Самарской областью. Село Ивановка находится левее Федеральной трассы Самара-Волгоград, в северной части Ивантеевского района. В состав муниципального образования входит 3 населенных пункта.

# Список населенных пунктов и численность населения Николаевского муниципального образования на 01.01.2012 г.

| Наименование территории | Расстояние от административного центра, км | Число наличных хозяйств, единиц | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| С.Ивановка | 0 | 392 | 1150 |

# Общая площадь земель в границах муниципального образования –____ га. Число наличных хозяйств –  392 шт. Численность населения на 01.01.2012 года составила 1150человек.

# В Ивановском муниципальном образовании действуют следующие социальные объекты: учреждение культуры, детский сад,  средняя общеобразовательная школа,  отделение почтовой связи,ФАП, магазины и продовольственные павильоны.

# Официальное наименование – Ивановское муниципальное образование Ивантеевского муниципального района Саратовской области. Современная территориальная организация определена в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ и законом Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав Ивантеевского муниципального района» от 29.12.2004 г. № 114-ЗСО, унаследовала базовые конфигурации предшествующих систем местного самоуправления.

# В соответствии с законом от 29.12.2004 г. № 114-ЗСО определены границы Ивановского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области.

# 1.1	Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны);

# В северной части села Ивановка раскинулись верховья р. Чернава, который в настоящее время несет воды только ранней весной. В пределах Ивановского муниципального образования находятся 6 прудов (из них 2 внутри села) и каскад озер – стариц, образованных из-за пересыхания Иргиза. Эти старицы ивановцы называют прудом Симонин.

# В настоящее время основными источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Ивановского муниципального образования являются артезианские воды. Муниципальное образование относится к достаточно обеспеченным артезианскими водами. Водоснабжение с.Ивановка организовано от:

# -централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

# Станции водоподготовки (обезжелезивание) на территории муниципального образования отсутствуют. Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории с.Ивановка является ГУП «Облводоресурс»

# По гидрогеологическому районированию территория Ивановского муниципального образования Ивантеевского района расположена в пределах второго гидрогеологического района, Прикаспийского артезианского бассейна. Район характеризуется достаточно благоприятными гидрогеологическими условиями.

# Основным водоносным горизонтом является Водоносный горизонт неогеновых (акчагыльских) отложений. Водовмещающими породами являются мелкозернистые, зеленовато-серые и серые пески с прослоями супесей и глин. Глины делят водоносные пески на несколько горизонтов. Мощность водонасыщенных песков составляет 18 м. Сверху горизонт перекрывается одновозрастными глинами мощностью 49-59 м. Воды горизонта напорные, величина напора составляет 30-100 м. Дебиты существующих скважин изменяются в пределах 8-15 м3/час при понижении уровня на 10-30 м.

# Дебиты колодцев невелики. С глубиной минерализация вод возрастает до 2-3 г/л. Так в с.Ивановка в интервалах 105-140 м водоносный горизонт содержит воды с минерализацией до 1,8 г/л. По химическому составу пресные воды акчагыла имеют гидрокарбо-натно-натриевый тип, глубже тип воды становится сульфатно-хлоридно-магниевым или хлоридным.

# Cхемой территориального развития Ивантеевского муниципального района предусматривается полное обеспечение централизованным водоснабжением всех населенных пунктов, рассматриваемых на перспективу.

# Основным источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения районного центра и остальных населенных пунктов Ивантеевского района служат подземные воды в основном двух водоносных горизонтов: неогенового (акчагыльского) и нижнепермского.

# Таким образом, по условиям водоснабжения из подземных вод территория Ивановского муниципального образования относится к благоприятной для хозяйственно-питьевого водоснабжения, промышленного и гражданского строительства, сельского хозяйства. Однако эксплуатационные запасы подземных вод скважин не разведывались в установленном порядке, на государственном учете не состоят.

# Зоны инженерной инфраструктуры Ивановского муниципального образования включают в себя объекты водоснабжения (артезианские скважины, водопровод хозяйственно-питьевой воды, резервуары чистой воды), электроснабжения (трансформаторные подстанции), теплоснабжения (котельные),газоснабжения.

# Характеристика существующих водозаборных узлов.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Номер скважины по паспорту | Пр-сть, м3/сут. | Глубина установки насоса, м | Наличие ЗСО 1 пояса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ВЗУ №1 ул.Степная | Арт.скважина | 1980 |  | 240 | 110 | Усл. |
| 22 | ВЗУ №2 ул.Московская | Арт.скважина Арт.скважина | 1979 1986 |  | 240 | 115 | Усл. |
| 33 | ВЗУ №3 Ломовка | Арт.скважина | 1980 |  | 240 | 80 | Усл. |
| 44 | ВЗУ №4 за ул.Пионерская | Арт.скважина | 1980 |  | 240 | 100 | Усл. |

# Скважины не обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых должны соответствовать требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса не огорожены и не благоустроены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Скважины являются собственностью Ивановского муниципального образования.

# Скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице ниже.

# Характеристика оборудования водозаборных узлов.

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Объем резервуаров, м3 | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Произв-ть, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт.ч |
| 1 | ВЗУ №1 | 25 м3 | ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 12 |
| 2 | ВЗУ №2 | 25 м3 | ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 12 |
| 3 | ВЗУ №3 | 25м3 | ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 12 |
| 4 | ВЗУ №4 | 25 м3 | ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 12 |

# Схематично структура системы водоснабжения с.Ивановка выглядит следующим образом:

# 1 участок системы водоснабжения (ул.Садовая и ул.Степная)

# ВЗУ №1

# Ул.Степная	р.Чернава

# Ул.Садовая

# участок системы водоснабжения (ул.Пионерская, Московская, Красноармейская).

# Красноармейская

# ВЗУ №2

# Московская

# Пионерская

# 3 участок системы водоснабжения (ул.Кооперативная, Ломовка, Новостроящаяся, Семёновка).

# Кооперативная

# ВЗУ №3

# ЛомовкаВЗУ

# Семеновка	Новостроящаяся

# Из приведенных выше схем можно отметить что, первый подъем воды осуществляется из 4 артезианских скважин, затем из них вода поступает в резервуары и самотеком распределяется по потребителям, соответственно трех участков водопроводной сети. Сеть тупиковая.

| Показатели | ВЗУ №1 | ВЗУ №2 | ВЗУ №3 | Всего по МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проинвентаризированных потребителей (абонентов/человек) | 85/205 | 138/375 | 169/420 | 392/1000 |
| Протяженность водопроводных сетей, м. |  |  |  |  |

# В настоящее время организацией, ответственной за водоснабжение Ивановского муниципального образования, является ГУП «Облводоресурс»

# 1.2	описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения;

# В Ивановском муниципальном образовании 100 % потребителей оборудованы централизованной системой водоснабжения.

# 1.3	описание состояния существующих источников водоснабжения

# и водозаборных сооружений;

# Для Ивановского муниципального образования характерен континентальный климат умеренных широт с холодной малоснежной зимой и жарким засушливым летом.

# Велика вероятность как весенних, так и осенних заморозков. Вследствие континентальности климата наблюдаются резкие колебания температуры воздуха, средняя годовая амплитуда колеблется от 34,5 до 35,6°С. Наиболее низкие температуры приходятся на январь (− 13,0°С), высокие — на июль (+22,6°С). Среднегодовая температура воздуха на территории района 4,7°С. Абсолютный годовой максимум +40°С, абсолютный минимум –44°С.

# Период активной вегетации (переход со средней температурой более +10°С) равен 152 дням, начало — 27 апреля, конец — 28 октября. Сумма температур выше +10° С составляет 2736°.

# Заморозки в воздухе начинаются в конце октября и заканчиваются в начале мая, сход снега происходит в первой декаде апреля. Средняя продолжительность безморозного периода 154 дня. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября — начале декабря (средняя дата 2 декабря), сход происходит в первой декаде апреля (средняя дата 9 апреля). Продолжительность залегания снежного покрова 120-136 дней.

# Высота снежного покрова за зиму составляет 20-23 см, максимальная — 30 см, минимальная — 10 см. Число дней с метелью — 29.

# Средняя глубина промерзания почвы 18 см в декабре, до 51 см в марте, наибольшая — 100 см, наименьшая — 25 см.

# Среднегодовое количество осадков составляет 318 мм, из них на тёплый период приходится 211 мм, на холодный — 107 мм.

# В отдельные годы наблюдаются отклонения количества выпадающих осадков от нормы в сторону понижения. Летние осадки имеют ливневый характер, что обуславливает развитие водной эрозии. В холодной период (ноябрь-март) осадки выпадают, в основном, в виде снега.

# Гидротермический коэффициент равен 0,6-0,8. Относительная влажность воздуха среднегодовая 70,5%, минимальная — 57% приходится на летний месяц июнь, максимальная — 84% — на зимний месяц декабрь.

# В течение года преобладают ветры западного, северо-западного, северо-восточного и северного направлений. В холодное время года (зимой) преобладают северо-западные, а летом юго-восточные ветры. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/с.

# С апреля по сентябрь наблюдаются суховеи различной интенсивности. Общая продолжительность дней с суховеями составляет 64,89 дней, из них слабых 43,4 дня, средних — 16,7, интенсивных и очень интенсивных — 4,7 дней. Число дней с сильными ветрами (более 15 м/с) — 25, с пыльными бурями — 5-6.

# Таким образом, по агроклиматическому районированию Саратовской области территория Ивановского муниципального образования Ивантеевского района относится к засушливому району и имеет такие отрицательные стороны, как засушливость и сухость, что, в свою очередь, требует обязательного проведения всех мероприятий по накоплению и сохранению влаги. В целом же климатические условия планировочных ограничений не вызывают и достаточно благоприятны для промышленного и гражданского строительства.

# Рассматриваемая территория по климатическим условиям благоприятна для строительства. Переход суточной температуры воздуха через 8° — в конце сентября — начале октября. Продолжительность отопительного сезона — 203 дня. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -31°С и –19°С.

# С учётом господствующих ветров, размещение новых предприятий и животноводческих комплексов загрязняющих атмосферу необходимо располагать к северо-востоку или юго-западу от жилой застройки.

# Ресурсы тепла достаточны для созревания основных сельскохозяйственных культур. Но значительная часть термических ресурсов недоиспользуется из-за недостатка влаги, которая является лимитирующим фактором развития сельского хозяйства. Даже при полном использовании весенних запасов влаги в метровом слое почвы разрыв между испаряемостью и имеющимися ресурсами составляет 400-500 мм, а в засушливые годы — значительно больше. В этих условиях большое значение имеет орошение как фактор, обеспечивающий повышение и стабилизацию урожаев.

# Равнинность рельефа местности и усиленная ветровая деятельность способствуют переносу снега с полей в овраги и балки, что ухудшает условия зимовки озимых, снижает запасы влаги в почве. Посев кулис и все приемы накопления снега на полях — одно из решающих условий поднятия урожайности.

# По агроклиматическим условиям территория является ограниченно-благоприятной для сельского хозяйства.

# Физико-климатические условия района благоприятны для организации летних и зимних видов отдыха. Число дней со средне-суточной температурой летнего периода +15°С и выше — 107-114. Зимнего с температурой -10°С и выше — 140.

# Собственные ресурсы подземных и поверхностных вод достаточны для обеспечения потребностей муниципального образования в воде на хозяйственно-питьевые цели и орошение. По минерализации, химическому составу, стоковым характеристикам водные объекты муниципального образования могут быть использованы для питьевого водоснабжения, водопоя скота, полива, орошения.

# 1.3.1 с.Ивановка

# Система водоснабжения с.Ивановка классифицируется:

# по виду водоисточника – с использованием подземных вод;

# по способу подъема воды – самотечная (гравитационная), в которой вода к потребителям подается самотеком их водонапорных башен;

# по назначению – хозяйственно-питьевая, противопожарная;

# по видам обслуживаемых объектов – промышленная, сельская;

# по территориальному охвату водопотребителей – централизованная, обеспечивающая водой всех потребителей, расположенных в данном  поселке;

# по характеру использования воды – прямоточная, в которой воду после однократного использования выпускают в канализацию;

# Водоснабжение с.Ивановка осуществляется из четырех артезианских скважин, разработанных в разное время (1979-1985 г.). Для подачи воды потребителям используется 3 водозаборных узла, обеспечивающих локальное водоснабжение отдельных участков села. Вода подается самотеком.

# Водозабор №1  включает в себя 1 артезианскую скважину и резервуар на 25 м3. Основной задачей функционирования ВЗУ №1 является водоснабжение потребителей, расположенных на улицах Степная и Садовая.

# Насос первого подъема (ЭЦВ 6-10-185), работает до набора максимального уровня воды в резервуаре, затем насос отключается, включается по достижении минимального уровня воды в башне. Состояние водозабора удовлетворительное, башни – ветхое, автоматика самодельная, скважина обвалована, зона санитарной охраны не огорожена и не благоустроена.

# Водозабор №2 включает в себя 2 артезианские скважины и резервуар на 25 м3. Основной задачей функционирования ВЗУ №2 является водоснабжение потребителей, расположенных на ул.Московская, Пионерская, Красноармейская.

# Как правило, в работе находится  одна скважина, другая является резервной. Насос первого подъема (ЭЦВ 6-10-185), работает до набора максимального уровня воды в резервуаре, затем насос отключается, включается по достижении минимального уровня воды в башне. Состояние водозаборов удовлетворительное, башни – ветхое, автоматика самодельная, скважины обвалованы, зона санитарной охраны не огорожена и не благоустроена.

# Водозабор №3   включает в себя 1 артезианскую скважину и резервуар на 25 м3. Основной задачей функционирования ВЗУ №1 является водоснабжение потребителей, расположенных на ул.Ломовка, Семеновка, Новостроящая и Кооперативная.

# Насос первого подъема (ЭЦВ 6-10-185), работает до набора максимального уровня воды в резервуаре, затем насос отключается, включается по достижении минимального уровня воды в башне. Состояние водозабора удовлетворительное, башни – ветхое, автоматика самодельная, скважина обвалована, зона санитарной охраны не огорожена и не благоустроена.

# Технико- экономические показатели

|  | ВЗУ №1 | ВЗУ №2 | ВЗУ №3 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество абонентов | 85/205 | 138/375 | 169/420 | 392/1000 |
| Объем поднятой воды м3 | 21000 | 34000 | 39000 | 94000 |
| Объем реализованной воды на хозяйственно-питьевые нужды | 11223 | 20531 | 22995 | 54750 |
| Объем реализованной воды на полив | 3060 | 7452 | 6084 | 16596 |
| Объем воды, реализованной объектам соц.сферы | 0 | 182 | 1643 | 1825 |
| Объем реализованной воды на потребление объектов с.х проихводства и прочим потребителям | 2920 | 2920 | 2950 | 8790 |
| Реализация всего | 17203 | 31085 | 33641 | 81929 |
| Процент нереализованной воды | 4,7 | 5,2 | 5,1 | 2,0 |
| Протяженность сетей м | 3955 | 5990 | 5710 | 15655 |
| Износ сетей | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Приборы учета воды | нет | нет | нет | Нет |
| Резервуар чистой воды м3 | 25 | 25 | 25 | 75 |

# Выводы:

# Источником центрального водоснабжения с.Ивановка являются артезианские воды. Запасы подземных вод не разведывались в установленном порядке, на государственном учете не состоят.

# Артезианская вода из ВЗУ не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по мутности и минерализации.

# Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

# Действующие ВЗУ не оборудованы установками для профилактического обеззараживания воды.

# Водозаборные узлы требуют реконструкции.

# Система водоснабжения тупиковая, не оборудована пожарными гидрантами, противопожарный резервуар отсутствует.

# Водопроводные сети имеют износ 100%.

# 1.4	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей;

# Ни один из трех водозаборных узлов, обеспечивающих центральное водоснабжение с.Ивановка не оборудован автоматической системой водоподготовки и очистки воды.

# Существующие водозаборы подземных вод применяются для централизованных систем водоснабжения.

# Безопасность питьевого водоснабжения определяется потреблением воды соответствующего нормативным показателям качества. Сравнительный анализ качества подземных и поверхностных вод показывает преимущества подземных вод как более защищенных и отличающихся меньшими затратами на водоподготовку.

# Отстаиванием и фильтрованием не достигается полная очистка воды от содержащихся в ней микроорганизмов. Поэтому в системах хозяйственно-питьевого назначения для окончательного удаления микроорганизмов применяется обеззараживание (дезинфекция) воды.

# В некоторых случаях дезинфекция применяется как единственная самостоятельная мера очистки воды (например, при использовании подземных вод, ненадежных с санитарной точки зрения – в период схода паводковых вод).

# Обеззараживание воды может быть осуществлено при помощи различных мероприятий: хлорирование, озонированием, бактерицидным облучением и другими.

# В современной практике очистки воды наиболее широкое распространение получила ее дезинфекция путем хлорирования.

# Хлорирование воды

# Для хлорирования воды на ВЗУ с.Ивановка используется хлорная известь. Как правило, хлорная известь используется для станций малой производительности на больших сооружениях используется жидкий хлор.

# При введении хлора в воду образуются хлорноватистая и соляная кислоты:

# Далее происходит диссоциация образовавшейся хлорноватистой кислоты:

# Получающиеся в результате диссоциации HOCl гипохлоритные ионы OCl- обладают наряду с недиссоциированными молекулами HOCl бактерицидным свойством.

# Сумма Cl2+HOCl+OСl называется свободным активным хлором.

# Назначение дозы хлора является исключительно важным: недостаточная доза хлора приводит к тому, что он не оказывает необходимого бактерицидного действия; излишняя доза хлора ухудшает вкусовые качества воды.

# Расчетная доза хлора обеззараживающей установки должна приниматься исходя из необходимости очистки воды в период ее максимального загрязнения (например, в период паводков).

# Показателем достаточности принятой дозы хлора служит наличие в воде остаточного хлора (остающегося в воде от введенной дозы после окисления находящихся в воде веществ). Согласно требованиям ГОСТ 2874-73, концентрация остаточного хлора в воде перед поступлением ее в сеть должна находиться в пределах 0,3...0,5 мг/л.

# За расчетную дозу следует принимать ту, которая обеспечит указанное количество остаточного хлора.

# При хлорировании подземных вод доза хлора обычно не превышает 1...1,5 мг/л.

# При введении хлора в воду необходимо организовать хорошее смешение его с водой. До подачи хлорированной воды потребителю должно предшествовать время контакта хлора с водой (не менее 30 минут). Это происходит обычно в резервуаре чистой воды.

# Иногда применяют хлорирование перед поступлением воды на отстойнике (предварительное хлорирование), что способствует процессу коагуляции и снижению расхода коагулянта на самих очистных установках, а также поддержанию хорошего санитарного состояния на них.

# Основные показатели качества хозяйственно-питьевой воды

# 1. Мутность (содержание взвешенных веществ). Количество взвешенных веществ в воде, подаваемой для хозяйственно-питьевых целей должно быть 1,5 мг/л.

# 2. Цветность питьевой воды должна быть 20 град.

# 3. Запахи и привкусы воды. При подогревании питьевой воды от t=20(С до 60(С она не должна иметь запах более 2 баллов и привкус более 2 баллов.

# 4. Температура воды. Для питьевых целей желательна вода с t=7…12(С.

# 5. Жесткость воды обуславливается содержанием солей кальция Ca и магния Mg. Различают карбонатную и некарбонатную. Суммарная жесткость воды называется общей жесткостью. Общая жесткость хозяйственно-питьевой воды должна быть 10мг-экв/л.

# 6. Содержание газов: кислорода О2 , углекислоты СО2 и сероводорода H2S. Присутствие H2S в хозяйственно-питьевой воде не допускается.

# 7. Содержание соединений железа. В хозяйственно-питьевой воде содержание железа должно быть 0,3 мг/л.

# 8. Содержание азотистых соединений. В питьевой воде содержание нитратов должно быть 10 мг/л.

# 9. Содержание сульфатов и хлоридов. Предельно допустимое содержание в воде сульфатов = 500мг/л, хлоридов =350 мг/л.

# 10. Содержание фтора. Содержание фтора в питьевой воде должно быть 0,7…1,2 мг/л.

# 11. Содержание растворенных веществ (сухой остаток). В воде для хозяйственно-питьевых целей сухой остаток должен быть 1000мг/л.

# 12. Активная реакция воды (рН). При нейтральной реакции рН=7, при кислой рН(7, при щелочной реакции рН(7. Хозяйственно-питьевая вода должна иметь рН=6,5…8,5.

# 13. Бактериальная загрязненность воды. Питьевая вода не должна содержать более 100 бактерий в 1мл. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85.

# По всем показателям, приведенным выше вода из артезианских скважин в с.Николаевка соответствует требованиям СаНПиН, кроме мутности (4,83), железа (1,04). В период паводка на водозаборных узлах проводится хлорирование воды.

# Расчет потребности в химических реагентах.

# Плановая обработка сетей, скважин, резервуаров чистой воды.

# Объем водопроводных сетей d100 мм.- 15,6 км. (148 м3), , объем скважин – 1,9 м3*4 (7,6 м3), объем РЧВ (75 м3). Общий объем 230 м3. Доза по хлору – 100 мг/л (г/м3). Концентрация массовой доли активного хлора в хлорной извести 20%. Потребность в хлорной извести = 230*100/0,2=115 кг.

# Санитарная обработка сетей после ликвидации аварий.

# 148*100/0,2*0,8=60 кг.

# Итого хлорной извести используется 175 кг.

# описание технологических зон водоснабжения  (отдельно для каждого водопроводного сооружения);

| Наименование ВЗУ | Количество абонентов всего; чел. | Количество абонентов с максимальным уровнем благоустройства | Количество абонентов, не охваченных центральным водоснабжением | Нормативное потребление воды в год согласно нормативам, м3 + полив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ №1 | 205 | 165 | - | 26237 |
| ВЗУ №2 | 375 | 300 | - | 47510 |
| ВЗУ №3 | 420 | 275 | - | 48697 |
| Итого | 1000 | 740 | - | 122444 |

# Данные приведенной таблицы характеризуют степень благоустройства потребителей, их количество и расчетное (нормативное) потребление воды. Потребители воды распределены по секторам населенного пункта, в зависимости от магистральных и локальных водоводов.

# Все потребители помимо их отношению к источникам подразделены на ветки магистральных водопроводов. При анализе выявлено, что норматив потребления 4,9 м3 в месяц используется у 100% населения, подключенного к источникам центрального водоснабжения муниципального образования. При этом, стоит отметить, что количество так называемых «колоночников» в с.Николаевка  составляет 11,2%. В целом же нормативная потребность по населению муниципального образования, охваченным центральным водоснабжение, объектам социальной инфраструктуры и сельскохозяйственного производства  составляет 122 тыс.м3 в год, в среднем по 335 м3 в средние сутки.

# Пожарный водопровод, как выделенный объект инженерной инфраструктуры в с.Ивановка отсутствует, он объединен с хозяйственно-бытовым, противопожарный  резервуар отсутствует.

# описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды;

# Насосные станции представляют собой станции первого подъема и включают в себя насосы ЭЦВ, автоматику.

| Показатели | Фактическое значение | Нормативное значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Износ оборудования | 75% | 20% | -50 |
| Потребление эл.энергии в расчете на 1м3 поднятой воды | 1,15 | 1,0 | +0,15 |

# Из таблицы видны средние данные по Ивановскому муниципальному образованию, характеризующие недостаточно эффективные затраты основных энергоресурсов на подъем воды. Причиной тому является износ основных фондов (насосного оборудования, РЧВ, водопроводных сетей, запорной арматуры в смотровых колодцах). Необходимо отметить, что насосные станции в с.Ивановка - это фактически погружные насосы, иными словами НС 1-го подъема объединены со скважинами. Второго подъема нет.  Подробный анализ расхода эл.энергии по ВЗУ будет приведен ниже.

# описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки;

| Наименование участка населенного пункта | % износа водопровода | Материал водопровода, протяженность, м | Потребление воды (по приборам учета) | Потребление воды (по нормативам) | % использования нормативного потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ №1 | 100 | Сталь, чугун,3955 | 17203 | 26237 | 65,5 |
| ВЗУ №2 | 100 | Сталь, чугун 5990 | 31085 | 47510 | 65,4 |
| ВЗУ №3 | 100 | Сталь, чугун 5710 | 33641 | 48697 | 69,0 |
| Итого по с.Ивановка | 100 | 16400 | 81929 | 122444 | 66,9 |

# Подавляющее количество водопроводных сетей ввиду значительного износа не могут обеспечивать поддержания качества воды, поступающей по ним к потребителям. Показатель использования нормативного потребления свыше 100% характеризует ответственность потребителей двух участков сети, а также некорректную величину нормативов, которая судя по данным должна быть выше.

# 1.8.	описание существующих технических и технологических проблем

# в водоснабжении муниципального образования;

# Проведенный анализ состояния систем водоснабжения с.Ивановка подтверждает необходимость постоянного проведения  работ по реализации мероприятий по обеспечению полноценного и безопасного питьевого водоснабжения населения муниципального образования. Существующая инфраструктура водоснабжения является результатом значительных капиталовложений предшествующих поколений и предназначена обеспечивать жизнедеятельность человека на протяжении длительного времени при условии постоянного поддержания ее в надлежащем состоянии. Стоит отметить, что ряд объектов водоснабжения был создан более 30 лет назад, особенно водопроводные сети. Нормативный срок водозаборов ограничен 25 годами,  фактический срок службы  самого нового уже приблизился к указанному значению. ВЗУ №2 – уже 10 лет как имеет износ 100%, оборудование системы транспортировки воды создано 40 лет назад, износ уже 10 лет составляет 100%. На протяжении ряда лет в сфере водоснабжения и водоотведения имело место недостаточное финансирование, вследствие которого технический уровень инфраструктуры значительно отстал от потребностей настоящего времени.

# Одной из причин высоких потерь воды является изношенность сетей.

# По статистическим данным 100% водопроводных сетей нуждаются в скорейшей замене.

# В качестве основных проблем водоснабжения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Ивановского МО можно выделить следующие:

# 1. Значительная антропогенная нагрузка водопроводно-канализационного хозяйства на водные объекты за счет высокого уровня непроизводственных потерь воды, а также относительного высокого расхода воды в жилищном фонде.

# 2. Нестабильное качество воды вследствие износа и загрязнения водопроводных сетей, что является одним из факторов, препятствующих обеспечению комфортного проживания, а также снижению заболеваемости и повышению продолжительности жизни.

# 3. Слабая финансовая обеспеченность ресурсоснабжающей организации.

# Раздел 2. «Направления развития централизованных систем водоснабжения».

# 2.1. «Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»;

# Ниже приведены основные цели развития систем централизованного водоснабжения на период до 2023 года и способы их достижения.

| Цели | Задачи (Способы достижения целей) | Ожидаемые результаты (направления и целевые показатели) |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилого комплекса, а также объектов социального и культурного назначения в период до 2023 года. Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики. Улучшение работы систем водоснабжения. Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям. Снижение потерь воды, сохранение энергоэффективности ее подачи потребителям. Обеспечение 100% жителей централизованным питьевым водоснабжением. | Реконструкция существующих водозаборных узлов, замена насосного оборудования по истечении срока его эксплуатации; Строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой всех потребителей Реконструкция существующих водопроводных сетей Установка приборов учета Обеспечение подключаемых вновь строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. | Создание современной коммунальной инфраструктуры с.Ивановка. Повышение качества предоставления услуг. Снижение уровня износа объектов водоснабжения. Улучшение экологической ситуации на территории МО. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств, личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного и социального назначения. Увеличение мощности систем водоснабжения. Обеспечение 100% населения питьевой водой. |

# 2.2. «Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития с.Ивановка.

| Перспективный | При сохранении существующего положения |
| --- | --- |
| Источниками водоснабжения являются 4 артезианские скважины, полностью удовлетворяющие качеству питьевой воды и увеличивающемуся объему ее потребления. Магистральные водопроводы заменены на полиэтиленовые, аварийность на участках новых сетей водопровода снижается до 1-2 в год в целом по поселению. Давление в сети составляет 2,5-3 кг/см3, при котором жители вторых этажей в необходимом объеме получают услугу водоснабжения. Количество потребленной объектами водоснабжения электрической энергии на подачу 1 м3 воды не превышает 1,0 кВт, что позволит ресурсоснабжающей организации рассматривать вопрос о постоянном выделении средств на мероприятия по энергосбережению и покупку специализированной техники и оборудования. Население МО на 100% обеспечено питьевым водоснабжением. | Отсутствие системы водоподготовки не позволяет обеспечить качественное питьевое водоснабжение с.Ивановка. Низкое качество воды разрушает металлические водопроводные сети, что приводит к ежедневным авариям на сетях и отсутствию водоснабжения. В результате отсутствия питьевой воды и как следствие повышение заболеваемости населения миграционные процессы снижают прирост населения, а смертность резко увеличивается – это влечет снижение платежеспособности потребителей, невозможность проведения мероприятий по энергоэффективности, банкротство ресурсоснабжающей организации. Сроки устранения аварий в увеличиваются до 3-4 дней, нарастает социальная напряженность населения. Развитие поселения замедленно. |

# Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды».

# 3.1 «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление»;

| ВЗУ | Подъем воды | Подача воды в сеть | Реализация воды |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ №1 | 21000 | 18500 | 17203 |
| ВЗУ №2 | 34000 | 32200 | 31085 |
| ВЗУ №3 | 39000 | 37500 | 33641 |
| Итого за год | 94000 | 88200 | 81929 |
| Среднемесячный показатель, натуральная величина | 7833 | 7350 | 6827 |
| В т.ч. ВЗУ №1 | 1750 | 1541 | 1433 |
| ВЗУ №2 | 2833 | 2683 | 2590 |
| ВЗУ №3 | 3250 | 3125 | 2803 |
| Среднемесячный показатель, в расчете на одного потребителя | 7,8 | 7,3 | 6,8 |
| В т.ч. ВЗУ №1 | 8,5 | 7,5 | 7,0 |
| ВЗУ №2 | 7,55 | 7,15 | 6,9 |
| ВЗУ №3 | 7,7 | 7,4 | 6,6 |
| Нормативное значение на одного потребителя | 12,5 | 12,0 | 10,2 |
| В т.ч. ВЗУ №1 | 12,5 | 12,2 | 10,6 |
| ВЗУ №2 | 12,5 | 12,2 | 10,5 |
| ВЗУ №3 | 12,5 | 11,8 | 9,6 |
| Отклонение фактических показателей от нормативных | -4,3 | -4,7 | -3,4 |
| В т.ч. ВЗУ №1, | -4,0 | -4,7 | -3,6 |
| ВЗУ №2 | -5,0 | -5,0 | -3,6 |
| ВЗУ №3 | -4,8 | -4,4 | -3,0 |

# На основе данных приведенной таблицы можно судить о недостаточной подаче воды в сети водопотребления всех ВЗУ, которая вызывает дефицит потребления в среднем 3400 м3 в месяц. Указанные факты обоснованы рядом причин:

# изношенностью водопроводных сетей и другого оборудования;

| Количество поломок, случаев выхода из строя насосов и другого оборудования, задействованного в обеспечении поддержания напора в сетях – 6; Количество мелких аварий (порывы, протечки, ликвидируемые без прекращения предоставления коммунальной услуги) – 25; Количество крупных аварий (аварии, ликвидируемые с прекращением предоставления коммунальной услуги на 1 час и более) - 10 |  |
| --- | --- |

# недостаточная финансовая обеспеченность, выражающаяся в невозможности оперативного управления линейными и магистральными водопроводами;

# слабая платежная дисциплина потребителей и, как следствие, незаконное самовольное подключение к магистральным водопроводам, в том числе и ранее существующие, непроинвентаризированные врезки;

# устаревшая система приборов учета потребления.

# Кроме того, приведенный выше анализ в достаточно полной степени характеризует как общее состояние водопотребление в с.Ивановка, так и дает представление об отдельных его участках. Так, к примеру, суммарно ВЗУ подают в сеть воды ровно столько, сколько требуется по нормативам и уровням благоустройства потребителей, а вот если рассмотреть отдельно каждый участок сети, то достаточной в перспективе подачу нельзя назвать ни на одном из ВЗУ. Согласно данным, все потребители с.Ивановка испытывают дефицит в воде только в период полива участков. Уровень потерь по вине потребителей  незначительный, а следовательно причиной дефицита могут являться только водопроводные сети. Причиной могут быть и незаконные, незарегистрированные врезки.

# Согласно данных среднегодовая подача воды в сеть на 6000 м3 превышает потребление. В целом же, учитывая необходимость сохранения резерва водоснабжения, согласно нормативам потребления ежемесячно в сети к потребителю не подаётся еще 3000 м3.

# 3.2.	Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку

# и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

| Показатели | ВЗУ №1 | ВЗУ №2 | ВЗУ №3 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача воды в сеть | 18500 | 32200 | 37500 | 88200 |
| Потери воды при ее транспортировке | 2500 | 1800 | 1500 | 5800 |
| Потери воды при реализации | 1297 | 1115 | 3859 | 6271 |
| Всего потерь | 3797 | 2915 | 5359 | 12071 |
| Доля потерь производственных (технологических),% | 65,8 | 61,7 | 28,0 | 48,0 |
| Доля потерь реализационных (организационных), % | 34,2 | 38,3 | 72,0 | 52,0 |

# Данные, дающие характеристику структуры потерь воды свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к решению задач по оптимизации водопотребления и корректном учете потерь. Изношенность водопроводных сетей ежегодно наносит ущерб ресурсоснабжающей организации как в виде затрат на устранение утечек, так и в размере упущенной выгоды при неоказании услуг водоснабжения. Кроме того необходимо учесть, что нагрузка на сети, а соответственно их износ, усугубляется еще и дополнительной подачей воды, которая, либо не находит своего потребителя, либо бесследно исчезает в самовольных врезках. Стоит отметить, что большая часть магистральных водопроводов имеет срок эксплуатации свыше 30 лет, находится на глубине 3 метров и, на отдельных участках сети, потери воды визуально обнаружить не предоставляется возможным. Кроме того, отсутствие приборов учета на скважинах не позволяет достоверно определить количество подаваемой воды в сеть потребителю.

# 3.3.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления);

# 3.4.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;

|  | Количество зарегистрированных потребителей | Количество потребления воды, согласно выставленных счетов, в год | Потери воды технологические и организационные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организации соц.сферы | 6 | 1825 | 450 |
| Население | 1000 | 71346 | 9121 |
| Промышл., сельскохозяйственные и прочие потребители | 14 | 8790 | 2500 |
| ИТОГО | 1020 | 81961 | 12071 |

# 3.5.	Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки;

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

(в ред. постановления главы администрации Ивантеевского

муниципального района от 28.02.2007 N 95)

| Наименование потребителей | Ед. изм. | Норма водопотребления куб. м/мес. (л/сут.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Горячее и холодное водоснабжение | В том числе |
|  |  |  | Горячее водо- снабжение | Холодное водо- снабжение |
| 1. Жилые дома |  |  |  |  |
| - вода из водопроводной колонки | 1 чел. | 1,5 | - | 1,5 |
| - водопровод капитальный, без ванн и без газа <*> | 1 чел. | 2,9 |  | 2,9 |
| - водопровод капитальный, водонагреватель на твердом топливе | 1 чел. | 4,5 |  | 4,5 |
| - водопровод капитальный, газоснабжение, водонагреватель,ванна | 1 чел. | 5,4 |  | 5,4 |

# В настоящее время по всем потребителям с.Ивановка используется расчетный норматив 150 литров на 1 человека в сутки, фактически же определить реальное потребление по каждому потребителю не представляется возможным из-за слабой учетной базы. В перспективе 10 лет будет проведен тщательный анализ потребления воды и инвентаризация потребителей. С учетом необходимости полноценного обеспечения населения питьевой водой удельное потребление возрастет и, в разрезе водозаборных узлов, будет представлять следующее. Большая часть потребителей станет расходовать в среднем до 300 литров на 1 человека в сутки. Изменится нагрузка на водозаборные узлы в сторону увеличения потребления воды, неучтенные потери останутся на уровне 20% и составят до 24 тыс.м3 в год. В целом же потребление воды в с.Ивановка будет на уровне 147 тыс.м3 в год. При расчетах такого потребления учитывается, прежде всего, наличие резерва мощности артезианских скважин для возможности подключения новых потребителей, увеличение поголовья скота и птицы, развитие овощеводства и прочих производственных инициатив индивидуального предпринимательства и существующих сельскохозяйственных производителей.

# 3.6.	Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;

| Наименование населенного пункта | Количество потребителей, чел. | Количество «оприборенных» потребителей | % обеспеченности приборами учета |
| --- | --- | --- | --- |
| Ивановка | 1000 | 397 | 40,0 |

# Данные приведенной характеризует достаточно низкую степень обеспеченности приборами учета в целом по с.Ивановка.

# Если рассматривать ситуацию по обеспеченности приборами учета у населения в привязке к уровню благоустройства то видим следующее.

|  | Норматив потребления, согласно уровню благоустройства |
| --- | --- |
|  | 4,9 | 3,7 | 1,2 |
| % обеспеченности | 49 | 21,1 | 3,5 |

# Таким образом, потребители с наивысшим уровнем благоустройства сознательно стараются снизить потребление воды путем контроля за ее расходом и установкой приборов учета.

| Наименование населенного пункта | План установки (замены) приборов учета по периодам времени |
| --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 | До 2017 | 2017-23 |
| Ивановка |  | 50 | 124 | 250 |

# За 2014 год необходимо установить 50 новых приборов учета. В настоящее время существует достаточное количество марок приборов коммерческого учета, обеспечивающих достоверность данных о расходе ресурсов. Именно на таких приборах и необходимо делать выбор, «стимулируя» население устанавливать их при условии покупки прибора за счет потребителя, монтаж и установка – за счет ресурсоснабжающей организации. В период с 2017 года запланирована тотальная замена всех приборов учета у потребителя на приборы с дистанционной передачей информации с помощью модемной связи. На эти цели потребуется затратить порядка 0,5 млн.руб.

# 3.7.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

# Сравнение отпуска воды и его нормативного потребления, расхода эл.энергии на производство 1 м3 воды фактическое, общее и согласно нормативному потреблению. Анализ всех показателей даст возможность определить резерв производственных мощностей в натуральную и денежную величину.

| Показатели | ВЗУ №1 | ВЗУ №2 |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2017 | 2023 | 2012 | 2017 | 2023 |
| Подъем воды | 21000 | 25000 | 28000 | 34000 | 44000 | 50000 |
| Расход эл.энергии всего, кВт | 24150 | 25000 | 19600 | 39100 | 48400 | 35000 |
| В том числе на 1 подъем | 24150 | 25000 | 19600 | 39100 | 48400 | 35000 |
| Расход общего количества эл.энергии в расчете на 1 м3 подъема (покупки воды) | 1,15 | 1,0 | 0,7 | 1,15 | 1,10 | 0,7 |
| Потребление воды, факт реализации по счетам | 17203 | 22000 | 26237 | 31085 | 40000 | 47510 |
| Расход эл.энергии в расчете на 1 м3 потребленной воды | 1,4 | 1,13 | 0,74 | 1,26 | 1,21 | 0,74 |
| Подача воды в сеть | 18500 | 24000 | 27000 | 32200 | 42000 | 49000 |
| Расход эл.энергии в расчете на 1 м3 подаваемой в сеть воды | 1,3 | 1,04 | 0,72 | 1,21 | 1,15 | 0,71 |
| Резерв потребления (годовая подача в сеть минус потребление) | 1297 | 2000 | 763 | 1115 | 2000 | 1490 |
| Фактические потери (подъем минус подача в сеть) | 2500 | 1000 | 1000 | 1800 | 2000 | 1000 |
| Общие потери (подъем минус потребление) | 3797 | 3000 | 1763 | 2915 | 4000 | 2490 |
| Расход эл.энергии на потери, кВт в год | 4366 | 3000 | 1234 | 3352 | 4400 | 1743 |

| Показатели | ВЗУ №3 |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2017 | 2023 |
| Подъем воды | 39000 | 44000 | 52000 |
| Расход эл.энергии всего, кВт | 44850 | 50600 | 36400 |
| В том числе на 1 подъем | 44850 | 50600 | 36400 |
| Расход общего количества эл.энергии в расчете на 1 м3 подъема (покупки воды) | 1,15 | 1,15 | 0,7 |
| Потребление воды, факт реализации по счетам | 33641 | 40000 | 48697 |
| Расход эл.энергии в расчете на 1 м3 потребленной воды | 1,33 | 1,27 | 0,75 |
| Подача воды в сеть | 37000 | 42000 | 51000 |
| Расход эл.энергии в расчете на 1 м3 подаваемой в сеть воды | 1,21 | 1,2 | 0,71 |
| Резерв потребления (годовая подача в сеть минус потребление) | 3359 | 2000 | 2303 |
| Фактические потери (подъем минус подача в сеть) | 2000 | 2000 | 1000 |
| Общие потери (подъем минус потребление) | 5359 | 4000 | 3303 |
| Расход эл.энергии на потери, кВт в год | 6162 | 4600 | 2312 |

# К 2023 году объем поднимаемой воды на водозаборных узлах увеличится на 36000 м3, в т.ч. ВЗУ №1 на 7000м3, ВЗУ №2 на 16000м3, ВЗУ №3 на 13000м3. При этом общий расход электроэнергии сократится со 108 тыс.кВт до 91 тыс.кВт. Если перевести данный резерв в денежные единицы, то при реализации 1м3 воды по 20 руб., эффективность затратной части составит 260 тыс.руб. в год.

# Потребность потребителей в воде удовлетворяется из природных источников, которые должны соответствовать следующим основным требованиям:

# а) обеспечивать бесперебойное получение необходимого населенному пункту количества воды, с учетом перспективы его развития;

# б) подавать воду такого качества, которое в наибольшей степени отвечает требованиям потребителей или позволяет достичь его за счет простой и экологичной обработки исходной воды;

# в) обеспечивать возможность подачи воды потребителям с наименьшей затратой средств;

# г) обладать такой мощностью, чтобы расчетный отбор воды из него не нарушал сложившуюся экологическую систему.

# Решению вопроса о выборе источника водоснабжения для с.Ивановка  предшествовало тщательное изучение и анализа водных ресурсов.

# Для водоснабжения используются подземные воды из артезианских источников

# Подземные воды, как правило, не содержат взвешенных веществ (т.е. весьма прозрачны), обладают низкой бактериальной загрязненностью, но наряду с этими положительными качествами во многих случаях сильно минерализованы. В зависимости от характера растворенных в них солей, они могут обладать теми или иными отрицательными свойствами: повышенной жесткостью, наличием неприятного привкуса и некоторыми другими.

# Вопрос о выборе источника водоснабжения является одним из главных при проектировании систем водоснабжения населенных пунктов, т.к. он определяет наличие в ее составе тех или иных сооружений, а, следовательно, стоимость строительства и эксплуатации.

# При выборе источников водоснабжения учитывалось качество воды и его мощность.

# Выбор источника воды определился главным образом местными природными условиями, предварительно были проведены топографические, гидрологические, санитарные и другие изыскания.

# Для хозяйственно-питьевого водоснабжения рекомендуется использовать подземные источники воды, отказ от которых требует всестороннего обоснования. СНиП 2.04.02-84* запрещает использовать подземные воды питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением.

# 3.8 «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения»;

| Населенные пункты | Потребление воды |
| --- | --- |
|  | Факт 2013 | 2014 | 2017 | 2023 |
| ВЗУ №1 | 17203 | 18000 | 22000 | 26237 |
| ВЗУ №2 | 31085 | 32000 | 40000 | 47510 |
| ВЗУ №3 | 33641 | 34000 | 40000 | 48697 |
| Всего по МО | 81929 | 84000 | 102000 | 122444 |

# За счет выявления недобросовестных потребителей и установки новых приборов учета к 2017 году планируется увеличить потребление воды на 24%. В дальнейшем показатель потребления с учетом подключения новых абонентов и сохранения условий экономии воды должен оставаться на уровне 122 тыс.м3 в год. Потребление воды запланировано в объеме по 150 литров на человека в сутки.

|  | Количество потребителей |
| --- | --- |
|  | факт2013 | 2014 | 2017 | 2023 |
| Население | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Социальные объекты | 6 | 6 | 6 | 6 |
| С.х.объекты и Прочие потребители | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Всего по МО | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |

# По населению сделан расчет на сохранение численности жителей с.Ивановка на уровне 1000 человек, при отрицательном миграционном сальдо .

# 3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

| Потребление воды |
| --- |
|  | 2013 | 2017 | 2023 |
| Годовое | 81929 | 102000 | 122444 |
| Среднесуточное | 224 | 280 | 335 |
| Максимальное суточное | 400 | 500 | 500 |

# Данная таблица характеризует сравнительную динамику годового, среднесуточного и максимального потребления воды. В связи с запланированным увеличением абонентов, при том, что большинство из них – это население, проживающее в частном секторе с прилегающими земельными участками, максимальное суточное потребление воды и среднесуточное возрастет на 49 %, последнее составит к 2023 году 335 м3.

# 3.10	Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение

# с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций и водозаборных узлов.

| Населенный пункт | Потребители с объемом потребления за 2013 год |
| --- | --- |
|  | Жил.фонд | Соц.сфера | Промышл. потребители и прочие потребители | Всего |
| ВЗУ №1 | 14283 | 0 | 2920 | 17203 |
| ВЗУ №2 | 27983 | 182 | 2920 | 31085 |
| ВЗУ №3 | 29079 | 1643 | 2950 | 33641 |
| Итого | 71345 | 1825 | 8790 | 81960 |

# Данные приведенной выше таблицы характеризуют участки сетей водоснабжения по нагрузкам. Так, наибольшую нагрузку испытывают сети подключенные к ВЗУ №3 (ул.Ломовка, Семеновка, Новостроящая, кооперативная). К сетям подключены основные объекты социальной сферы. В перспективе объем потребления воды данными потребителями останется на уровне 2013 года, как и объектов с.х производства. Нагрузка на 1 м. водопроводных сетей на данном участке составляет 6,8 м3, при среднем показателе по муниципальному образованию – 6,0 м3. Давление в сети по всем участкам не превышает допустимого.

# При определенных местных топографических условиях в ряде случаев оказывается целесообразным разделение единой централизованной системы водоснабжения на несколько «высотных зон».

# Зонирование водопровода может быть вызвано как техническими, так и экономическими соображениями, так как оно позволяет снизить давление в трубах водопроводных сетей и уменьшить количество энергии, затрачиваемой на подъем воды.

# Системы водоснабжения, разделенные на зоны, называются зонными, или зональными. Чаще всего зонные водопроводы устраивают в случае значительной разности отметок земли в пределах обслуживаемой водопроводом территории. В системе централизованного водоснабжения с.Ивановка существуют отдельные выделенные (зональные) системы водоснабжения. Данные зоны включают в себя 3 участка – по числу ВЗУ.

# В данном случае зонирование было применено при условии невозможности объединения сетей всего населенного пункта. Это связано с наличием оврагов, которыми буквально разрезано с.Ивановка на несколько частей.

# 3.11.	Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов;

|  | Доля потребления воды из общего потребления, % |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2017 | 2023 |
| Жил фонд | 87 | 89,7 | 91,5 |
| Соц.сфера | 2,2 | 1,7 | 1,4 |
| Прочие потребители | 10,8 | 8,6 | 7,1 |
| всего | 100 | 100 | 100 |

Увеличение объема потребления воды  предполагается за счет:

- выделения в качестве резервных территорий для развития животноводческого производства

- Развитие инфраструктуры придорожной сети общественного питания.

Сохранение численности населения на расчетный срок характеризуется следующими демографическими параметрами:

1. Численность населения Ивановского муниципального образования к 2023 году изменится. На первую очередь (до 2019 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит 1080 человек.

2. Естественное движение:

•	в ближайшей перспективе рождаемость сохранится на прежнем уровне;

•	количество умерших в муниципальном образовании будет оставаться на существующем уровне, возможно некоторое снижение;

3. Миграционный прирост останется отрицательным за счет трудовой миграции в с.Ивантеевка.

В целом возможен незначительный общий прирост населения. Изменение численности в большую сторону вследствие положительного миграционного сальдо, а также улучшения показателей естественного движения будет компенсировано сезонностью сельскохозяйственного производства, а также фактическим отсутствием на местах регистрации студентов высших и средне-специальных учебных заведений.

Перспективы демографического развития Ивановского муниципального образования будут определяться:

•	возможностью привлечения и закрепления молодых кадров;

•	созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

•	улучшением жилищных условий;

•	совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

•	созданием более комфортной и экологически чистой среды;

# 3.12.	сведения о фактических и планируемых потерях воды при

# ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

| Показатели | ВЗУ №1 | ВЗУ №2 |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2017 | 2023 | 2013 | 2017 | 2023 |
| Подъем воды | 21000 | 25000 | 28000 | 34000 | 44000 | 50000 |
| Потребление воды, факт реализации по счетам | 17203 | 22000 | 26237 | 31085 | 40000 | 47510 |
| Подача воды в сеть | 18500 | 24000 | 27000 | 32200 | 42000 | 49000 |
| Фактические потери (подъем минус подача в сеть) | 1297 | 2000 | 763 | 1115 | 2000 | 1490 |
| Общие потери (подъем минус потребление) | 3797 | 3000 | 1763 | 2915 | 4000 | 2490 |
| Среднесуточное значение | 10,4 | 8,2 | 4,8 | 8,0 | 11,0 | 6,8 |
| Показатели | ВЗУ №3 |  |
|  | 2013 | 2017 | 2023 |
| Подъем воды | 39000 | 44000 | 52000 |
| Потребление воды, факт реализации по счетам | 33641 | 40000 | 48697 |
| Подача воды в сеть | 37000 | 42000 | 51000 |
| Фактические потери (подъем минус подача в сеть) | 2000 | 2000 | 1000 |
| Общие потери (подъем минус потребление) | 5359 | 4000 | 3303 |
| Среднесуточное значение | 1406 | 11,0 | 9,0 |

# 3.13. перспективные водные балансы (общий, территориальный

# по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей);

# 2013 год

# 2023 год

# 3.14. 	расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки).

| Показатели | ВЗУ №1 | ВЗУ №2 |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2017 | 2023 | 2013 | 2017 | 2023 |
| Подъем и покупка воды | 21000 | 25000 | 28000 | 34000 | 44000 | 50000 |
| Потребление воды, по реализации | 17203 | 22000 | 26237 | 31085 | 40000 | 47510 |
| В т.ч. население | 14283 | 19080 | 23317 | 27983 | 36898 | 44408 |
| Иные потребители | 2920 | 2920 | 2920 | 3102 | 3102 | 3102 |
| Подача воды в сеть | 18500 | 24000 | 27000 | 32200 | 42000 | 49000 |
| Резерв потребления (годовая подача в сеть минус потребление) | 1297 | 2000 | 763 | 1115 | 2000 | 1490 |
| Фактические потери (подъем и покупка минус подача в сеть) | 2500 | 1000 | 1000 | 1800 | 2000 | 1000 |
| Общие потери (покупка и подъем минус потребление) | 3797 | 3000 | 1763 | 2915 | 4000 | 2490 |
| Мощность водозаборных сооружений | 384 м3 | 384 м3 | 384 м3 | 384 м3 | 384 м3 | 384 м3 |
| Требуемая (расчетная мощность с учетом резерва) водозабора - максимальное потребление | 100 м3 (с учетом макс. суточного потребления) | 120 м3 | 140 м3 | 280 (с учетом макс. суточного потребления) | 361 м3 | 410 м3 |
| Требуемая (расчетная мощность с учетом резерва) водозабора – среднесуточное потребление | 150 м3 | 180 м3 | 210 м3 | 420 м3 | 540 м3 | 615 м3 |
| Дефицит (резерв) мощности водозабора | + 234 м3 в максимальные сутки | +204 м3 в максимальные сутки | + 174 м3 в максимальные сутки | -36 м3 в максимальные сутки | -179 м3 в максимальные сутки | -205 м3 в максимальные сутки |
| Требуемая (расчетная мощность с учетом резерва) водоочистки | В сеть вода поступает без очистки; 50-150 м3 | В сеть вода поступает без очистки; 140-300 м3 |
| Дефицит (резерв) мощности водоочистки | Дефицит мощности не возникает даже при максимальном потреблении воды, рассчитанного как трехкратное превышение среднесуточного значения. Резерв мощности на ВЗУ №2 существует в виде еще одной артезианской скважины. |

| Показатели | ВЗУ №3 |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2017 | 2023 |
| Подъем и покупка воды | 39000 | 44000 | 52000 |
| Потребление воды, по реализации | 33641 | 40000 | 48697 |
| В т.ч. население | 29079 | 354 | 744104 |
| Иные потребители | 4593 | 4593 | 4593 |
| Подача воды в сеть | 37000 | 42000 | 51000 |
| Резерв потребления (годовая подача в сеть минус потребление) | 3359 | 2000 | 2303 |
| Фактические потери (подъем и покупка минус подача в сеть) | 2000 | 2000 | 1000 |
| Общие потери (покупка и подъем минус потребление) | 5359 | 4000 | 3303 |
| Мощность водозаборных сооружений | 384м3 | 384м3 | 624м3 |
| Требуемая (расчетная мощность с учетом резерва) водозабора - максимальное потребление | 320 м3 (с учетом макс. суточного потребления) | 361 м3 | 427 м3 |
| Требуемая (расчетная мощность с учетом резерва) водозабора – среднесуточное потребление | 480 м3 | 542 м3 | 641 м3 |
| Дефицит (резерв) мощности водозабора | -160 м3 в максимальные сутки | -158 м3 в максимальные сутки | -17 м3 в максимальные сутки |
| Требуемая (расчетная мощность с учетом резерва) водоочистки | В сеть вода поступает без очистки; 136-400 м3 |
| Дефицит (резерв) мощности водоочистки | Дефицит мощности не возникнет только при условии установки дополнительной артезианской скважины мощностью 240 м3 в сутки. |

# Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения»;

# Для обобщения информации по предложениям о перспективе развития водоснабжения в Ивановском муниципальном образовании вернемся к основным выводам о существующем положении.

# Источником центрального водоснабжения с.Ивановка являются артезианские воды. Запасы подземных вод не разведывались в установленном порядке, на государственном учете не состоят.

# Артезианская вода из ВЗУ не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по мутности и минерализации.

# Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

# Действующие ВЗУ не оборудованы установками для профилактического обеззараживания воды.

# Водозаборные узлы требуют реконструкции.

# Система водоснабжения тупиковая, не оборудована пожарными гидрантами, противопожарный резервуар отсутствует.

# Водопроводные сети имеют износ 100%.

# Для резерва мощности необходимо предусмотреть замену насосного оборудования на всех ВЗУ, на ВЗУ №3 разработать дополнительную артезианскую скважину.

# 4.1	сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

# для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

# На первую очередь строительства (2017 г.) и расчетный срок (2023 г.) сохраняются существующие схемы водоснабжения с.Ивановка.

# При этом предусматриваются следующие мероприятия:

# оборудование существующих скважин погружными насосами с  частотными преобразователями и приборами учета  отбираемой из скважин воды;

# водоподготовка (станции  обезжелезивания) подаваемой потребителю воды;

# устройство зон санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения;

# Строительство водопроводных сетей с устройством вводов в жилые дома.

# Схема водоснабжения предусматривает следующее: вода из скважин насосами первого подъема подаётся в резервуары чистой воды, откуда самотеком подается в водопроводные сети.

# Водопроводные  сети предусматриваются тупиково-кольцевые с установкой колодцев для размещения запорной арматуры.

# 4.2	Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи

# в сутки максимального водопотребления;

# Основными задачами при проведении реконструкции объектов, обеспечивающих водоснабжением Ивановское муниципальное образование являются:

# способность сооружений обеспечивать подачу и качественную очистку:

# ВЗУ №1: не менее 50 м3 в сутки с возможностью резерва до 210 м3.

# ВЗУ №2: не менее 140 м3 в сутки с возможностью резерва до 615 м3 в сутки.

# ВЗУ №3: не менее 140 м3 в сутки с возможностью подачи до 640 м3.

# Обеспечение резерва для вновь подключаемых объектов.

# Соблюдение стандартов качества очищенной воды.

# В соответствии с этими задачами все 3 водозаборных узла необходимо оснастить станциями водоподготовки.

Сравнивая данные качества воды природных источников (полученные по результатам анализа) с требованиями потребителей определяют мероприятия для ее обработки.

В практике водоснабжения применяются следующие основные технологические операции для улучшения качества воды:

- осветление – удаление взвешенных веществ;

- обесцвечивание – устранение веществ, придающих воде цвет;

- обеззараживание – уничтожение содержащихся в воде бактерий;

- опреснение – частичное удаление растворенных солей до норм;

- умягчение – удаление солей кальция и магния, обуславливающих жесткость воды;

- обезжелезивание – освобождение воды от растворимых соединений железа;

- обесфторивание – удаление соединений фтора;

- фторирование – добавление в воду фтора;

- дегазация – удаление из воды растворимых газов (H2S, CO2 , O2);

- дезактивация – удаление из воды радиоактивных веществ.

Перед использованием воды в технологических системах потребителей ее необходимо обработать. Основные процессы обработки воды для технического водоснабжения проходят в очистных сооружениях, в задачу которых входит:

1. удаление из воды содержащихся в ней взвешенных (нерастворимых) веществ (осветление воды);

2. устранение веществ, обуславливающих цветность воды (обесцвечивание воды);

3. уничтожение содержащихся в воде бактерий (обеззараживание воды);

4. удаление из воды катионов кальция и магния (умягчение воды).

# Исходную воду необходимо «доработать» по следующим показателям:

# Мутность с 4,83 мг/дм3 до 1,5 мг/л;

# Железо (суммарно) с 1,04 мг/дм3 до 0,3 мг/л;

# Кроме водоподготовки необходимо провести мероприятия по наиболее эффективному использованию мощностей водозаборных узлов.

# Принцип регулирования производительности, за счет изменения скорости вращения насоса, используется во всех частотно-регулируемых энергосберегающих станциях управления насосными агрегатами. Рассмотрим преимущества, а возможно и недостатки глубинных насосных станций с частотным управлением. О первом преимуществе. Изменяя скорость вращения погружного насоса с помощью преобразователя частоты, можно поддерживать минимально допустимый уровень воды в водонапорной башне независимо от расхода и не создавать избыточное давления, которое кроме увеличения потерь воды из-за утечек (2 – 7% на атмосферу) и дополнительного потребления электроэнергии ничего не дает.

# Второе преимущество – это частотный пуск, при котором исключаются электрические и механические перегрузки двигателя и механические перегрузки насоса. Насос разгоняется плавно и работает на пониженных оборотах, что повышает его ресурс работы и исключает гидроудары в трубопроводах. Кроме этого преобразователь частоты осуществляет комплексную защиту двигателя и насоса и выполняет целый ряд сервисных функций: автоматическая остановка насоса при отсутствии расхода (спящий режим); автоматическое обнаружение порывов водопровода; автоматический переход в ночной режим (пониженное давление) или в режим выходных или праздничных дней и т.д., и т.п.

# Основное преимущество – возможность экономить электроэнергию. Согласно теории, идеальный насос расходует в четыре раза меньше энергии, перекачивая один и тот же объем воды на половинной скорости, нежели на полной. Практические результаты несколько «скромнее», но экономия 25 – 40% электроэнергии, в зависимости от режима работы глубинного насоса, стимулирует внедрение станций управления насосными агрегатами с частотно-регулируемым электроприводом. Режим работы насосного агрегата зависит от суточного графика потребления воды.

# Основной «недостаток». Увеличившийся в два-три раза ресурс работы глубинного насоса приводит к тому, что из-за длительной работы уже начинают срабатываться рабочие колеса насоса. Частотное управление погружным насосом тут не причем, но рекомендуется использовать насосы, в которых рабочие колеса изготовлены из износоустойчивых материалов.

# Если энергосберегающие станции управления погружными насосами в автоматическом режиме поддерживают минимально допустимый уровень воды в водонапорной башне независимо от расхода, то, в этом режиме работы водонапорная башня не используется как гидроаккумулятор и по большому счету ее можно исключить из системы водоснабжения. А если же имеются проблемы с водонапорной башней, то возобновить водоснабжение поможет станция управления с частотным приводом, которая намного дешевле и эффективнее водонапорной башни с насосом, работающем в старт-стопном режиме.

# Однако при таком регулировании отсутствует запас воды. В случае если водонапорная башня вышла из строя (а их в с.Ивановка - 3), не только отсутствует запас воды, но и отсутствует возможность возобновить водоснабжение без строительства новой водонапорной башни. Именно для выхода из таких ситуаций и необходимо применение частотного привода.

# Необходимый запас воды, для выполнения требований СНиП и требований пожарной безопасности, хранят в наземных или подземных резервуарах, которые намного дешевле водонапорной башни. В настоящее время разработаны и успешно используются современные технологии изготовления резервуаров из полимеров.

# Для проектирования системы водоснабжения – использование энергосберегающих технологий обязательное условие, а альтернативы частотному приводу, на сегодняшний день, просто не существует.

# Если необходимо иметь постоянный запас воды в водонапорной башне, то ее необходимо заполнить водой (насос работает в оптимальном режиме) и отключить от магистрали с помощью управляемой задвижки, а водоснабжение будет осуществляться с помощью частотно-регулируемого электропривода глубинного насоса, работающего в режиме поддержания заданного давления. Один раз в сутки, или через несколько суток открывают задвижку, и водонапорная башня подключается к системе водоснабжения, а насос отключается. После того, как вся вода будет израсходована, включается насос, наполняется водонапорная башня, закрывается задвижка и цикл повторяется снова.

# Запланированные затраты в разрабатываемой схеме водоснабжения на установку энергосберегающих насосных станций «СУГНА» предварительно составят 1,0 млн.руб. Затраты на водоподготовку – 2,0 млн.руб.

# 4.3	Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу

# из эксплуатации.

# При обосновании предложений по строительству, реконструкции

# и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения в рамках данной схемы водоснабжения Ивановского муниципального образования должно быть обеспечено решение следующих задач:

# 1)	обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

# 2)	организация централизованного водоснабжения на территориях,

# где оно отсутствует;

# 3)	внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

# 4)	обеспечение водоснабжением максимального водопотребления

# в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов,

# для которых производительности существующих сооружений недостаточно;

# 5)	определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов;

# 6)	оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

# В настоящее время и на ближайшую перспективу не рассматривается возможный вывод части мощностей ВЗУ.

# 4.4.  «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения, включая описание маршрутов прохождения трубопроводов и рекомендации о местах размещения насосных станций, резервуаров и водонапорных башен»;

# 4.4.1	сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов

# для существующих  абонентов);

| Населенный пункт с указанием улицы | Наименование работ | Объем работ (м.) | Требуемые материалы | Ориентировочная стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Ориентировочная стоимость (руб.) |  |
| водовод от ул.Степная по ул.Садовая | Строительство централизованного водопровода | 1120 | Труба полиэтилен D=150 L=1120 | 400000 | 650000 |
| Водовод от ВЗУ №2 по ул.Красноармейская и ул.Московская | Строительство централизованного водопровода | 3325 | Труба полиэтилен D=160 L=3325 | 1330000 | 1800000 |
| Водовод от ВЗУ №2 по ул.Пионерская | Строительство централизованного водовода | 875 | Труба полиэтилен D=160 L=875 | 350000 | 500000 |
| От ул.Новостроящая до ул.Семеновка | Строительство водовода | 385 | Труба полиэтилен D=150 L=385 | 100000 | 150000 |
| От ул.Семеновка до ул.Кооперативная | Строительство водовода | 700 | Труба полиэтилен D=150 L=700 | 280000 | 400000 |
| Итого по капитальным затратам на материалы | 2460000 | 3500000 |

# Общая сумма затрат по данному разделу 5960 тыс.руб.

# Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки).

# Анализ демографической ситуации показывает, что проблемы сельского населения во многом будут определять приоритеты социально-экономического развития с.Ивановка.

# Ивановское муниципальное образование имеет невысокий демографический потенциал, и сложившеюся в последнее десятилетие относительно неблагоприятную демографическую ситуацию. С середины 90-х гг. прошлого века идет уменьшение численности населения.

# Общее сокращение численности населения обусловлено негативными процессами в развитии естественного движения населения. Тенденции снижения уровня рождаемости и увеличения уровня смертности в населенных пунктах муниципального образования выражены слабее, чем в Саратовской области и стране в целом. Происходит естественная убыль населения в сочетании с тенденцией старения населения (пенсионеры составляют почти 20%).

# В результате неблагоприятных процессов в естественном движении населения произошла деформация возрастно-половой структуры населения. В настоящее время она носит ярко выраженный регрессивный характер (со значительным преобладанием населения пенсионных возрастов над населением в возрасте моложе трудоспособного, а также преобладанием женщин в трудоспособном и пенсионном возрастах). Проблемы социальной группы — пенсионеры — выдвигают в качестве приоритета развитие системы социальной поддержки и помощи малоимущим. Большое значение приобретает также развитие системы здравоохранения Ивантеевского муниципального района.

# Положительной демографической тенденцией в последние годы является устойчивый рост доли населения в трудоспособном возрасте, то есть той категории населения, которая в значительной степени формирует трудовые ресурсы территории.

# Ивантеевский муниципальный район в целом и Ивановское МО в частности имеет в последние годы достаточно невысокий положительный тренд сальдо миграции населения.

# Этнический состав населения района разнообразен и дифференцирован по территории. Национальные традиции различных этносов оказывают существенное влияние на специфику естественных воспроизводственных процессов населения, характер расселения и использования трудовых ресурсов.

# Резервы улучшения демографической ситуации в Ивантеевском муниципальном районе, как и в области в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности, а также развитии сельского хозяйства, а именно целевые показатели производственной деятельности основных предприятий.

# Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала района необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

# Демографическая политика Ивантеевского муниципального района должна корреспондироваться с концептуальными подходами и основными стратегическими направлениями «Концепции демографической политики в Саратовской области на период до 2015 г.»

# Главные стратегические цели и задачи в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу:

# улучшение демографической ситуации в целом;

# смягчение и преодоление негативных тенденций в демографических процессах;

# поддержание и закрепление позитивных тенденций;

# ликвидация отдельных кризисных явлений на конкретных территориях района.

# Основные направления демографической политики:

# повышение рождаемости и укрепление семьи;

# снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

# реабилитация инвалидов;

# регулирование и оптимизация миграционных процессов.

# На расчетный срок действия схемы водоснабжения возможно выделение новых земельных участков под производственную застройку. Развитие жилищного строительства будет вестись на сформированных ранее земельных участках, путем перестройки имеющихся жилых зданий.

| Населенный пункт | Наименование работ | Объем работ (м.) | Требуемые материалы | Ориентировочная стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Ориентировочная стоимость (руб.) |  |
| С.Ивановка | Строительство водопроводных сетей к местам новой производственной застройки | 1000 | Труба полиэтилен D=150 L=1000 | 400000 | 650000 |
| Итого по капитальным затратам на материалы | 400000 | 650000 |

# На эти цели предусмотрено затратить 1050 тыс.руб. средств застройщика.

# 4.4.3	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений;

# На период с 2013 по 2023 год, в настоящей схеме водоснабжения перераспределение технологических зон водопроводных сооружений в с.Ивановка не запланировано.

# 4.4.4	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды;

| Населенный пункт с указанием улицы | Наименование работ | Объем работ (м.) | Требуемые материалы | Ориентировочная стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Ориентировочная стоимость (руб.) |  |
| Ул.Семеновка | Замена Водопровода (чугун 1970 г.) | 875 | Труба полиэтилен D=150 L=875 | 260000 | 400000 |
| Ул.Новостроящая | Замена Водопровода | 840 | Труба полиэтилен D=150 L=840 | 250000 | 350000 |
| Ул.Степная, Ломовка, Кооперативная | Замена Водопровода | 1750 | Труба полиэтилен D=150 L=1750 | 500000 | 700000 |
| Итого по текущим затратам на материалы | 1010000 | 1450000 |

# Затраты по данному разделу составят 2460 тыс.руб.

# 4.4.5	Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

# Замена всех участков водопроводной сети предусмотрена в предыдущих разделах.

# 4.4.6	Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

# Основными задачами при проведении реконструкции насосных станций (станций первого подъема воды) обеспечивающих водоснабжением с.Ивановка являются:

# способность сооружений обеспечивать подачу и качественную очистку:

# ВЗУ №1: не менее 50 м3 в сутки с возможностью резерва до 210 м3.

# ВЗУ №2: не менее 140 м3 в сутки с возможностью резерва до 615 м3 в сутки.

# ВЗУ №3: не менее 140 м3 в сутки с возможностью подачи до 640 м3.

# Обеспечение резерва для вновь подключаемых объектов.

# Соблюдение стандартов качества очищенной воды.

# Энергоэффективность подъема воды, выражающемся расходом эл.энергии в расчете на 1м3 поднимаемой воды не более 0,7 кВт.

# В разделе 4.2 запланированы затраты на установку энергосберегающих насосных станций «СУГНА». Кроме того, на замену насосного оборудования необходимо предусмотреть затраты из расчета его работы  в течении 3 лет. Затраты составят 600 тыс.руб.

# 4.4.7	Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров

# и водонапорных башен;

# От состояния резервуаров и водонапорных башен зависит качество подаваемой потребителю воды. Потребность в строительстве новых резервуаров может быть обусловлена прогнозируемым максимальным суточным водоразбором и, как следствие, необходимостью в наличии резерва воды в летние месяцы.

# Рассмотрим соотношение фактически максимального потребления по населению в сутки с наличием резервуаров.

|  | Количество резервуаров | Общий объем резервуаров | Максимальное суточное потребление | Дефицит (-), резерв (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ №1 | 1 | 25 | 210 | -185 |
| ВЗУ №2 | 1 | 25 | 615 | -590 |
| ВЗУ №3 | 1 | 25 | 640 | -615 |
| Итого | 3 | 75 | 1465 | -1390 |

# Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельно-жидких отравляющих веществ и располагаться,  как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений.

# Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

# Ориентировочная стоимость проведения капитального ремонта и очистки резервуаров составит 2,5 млн.руб.

# В населенных пунктах, численностью до 1 тыс.человек расход воды на пожаротушения принимается равным 5 л/сек.  Среднее количество одновременных пожаров не превышает одного. Таким образом, запас воды на одно пожаротушение в течение 1 часа составит 18 м3.

# Таким образом, с одной стороны можно говорить о наличии запаса воды лишь на «пожарный случай», с другой стороны, как уже было рассмотрено в разделе 4.2. в планируемой схеме водоснабжения нет необходимости в дополнительных резервуарах чистой воды.

# 4.4.8	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации

# и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

# В настоящее время система водоснабжения управляется методом механизации с использованием запорных арматур на сетях и водонапорных башнях. Давление в сети в свою не постоянно и зависит от уровня воды в РЧВ. Установка энергосберегающих насосных станций «СУГНА» позволит  осуществлять управление в автоматизированном режиме с помощью частотных преобразователей. Данное оборудование позволяет оператору в режиме реального времени определить факт утечек и порывов при соответствующих показаниях приборов. Преимущество существующей системы – оперативность в решении задач по локализации аварий на всех участках сети.

# При возникновении утечек и порывов, временное отсутствие водоснабжения будет наблюдаться  лишь у отдельных потребителей (при условии исправности и наличия запорной арматуры). Поэтому помимо внедрения автоматизированных систем управления необходимо провести замену смотровых колодцев и запорной арматуры в них. Это позволит проводить наладку и выравнивание давления воды, как в общей системе, так и на отдельных ее участках.

| Населенный пункт с указанием улицы | Наименование работ | Объем работ (м.) | Требуемые материалы | Ориентировочная стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Ориентировочная стоимость (руб.) |  |
| С. Ивановка |  |  |  |  |  |
| 1 очередь текущие затраты |  |
| Пересечение ул.Степная | Установка смотровых колодцев и задвижек | 1ед. | D=1000 мм 1 колодец D=150 мм 3 задвижки | 75000 | 50000 |
| Пересечение ул. Степная и ул.Садовая | Установка смотровых колодцев и задвижек | 1ед. | D=1000 мм 1 колодец D=100 мм 3 задвижки | 75000 | 50000 |
| Пересечение ул. Пионерская и ул.Московская | Установка смотровых колодцев и задвижек | 1ед. | D=1000 мм 1 колодец D=100 мм 3 задвижки | 75000 | 50000 |
| Пересечение ул. Советская и ул.Кооперативная | Установка смотровых колодцев и задвижек | 1ед. | D=1000 мм 1 колодец D=100 мм 3 задвижки | 75000 | 50000 |
| Водоотвод от ВЗУ №3 | Установка смотровых колодцев и задвижек | 2ед. | D=1000 мм 2 колодца D=100 мм 2 задвижки | 75000 | 50000 |
| Ул.Семеновка | Установка смотровых колодцев и задвижек | 1ед. | D=1000 мм 1 колодец D=100 мм 1 задвижка | 45000 | 40000 |
| Ул.Кооперативная | Установка смотровых колодцев и задвижек | 1ед. | D=1000 мм 1 колодец D=100 мм 1 задвижка | 45000 | 40000 |
| Итого по капитальным затратам на материалы | 465000 | 330000 |

# Кроме того, необходимо предусмотреть установку, как минимум 6 колонок для присоединения пожарных рукавов (по числу смотровых колодцев), на которую потребуется порядка 0,2 млн.руб. Итого затрат по данному разделу 995 тыс.руб.

# 4.4.9	Сведения о развитии системы  коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение.

# Обеспеченность приборами учета потребления воды по с.Ивановка представлена ниже.

| Наименование населенного пункта | Количество потребителей, чел. | Количество «оприборенных» потребителей | % обеспеченности приборами учета |
| --- | --- | --- | --- |
| Ивановка | 1000 | 397 | 40,0 |

# Данные приведенной характеризует достаточно низкую степень обеспеченности приборами учета в целом по с.Ивановка.

# Если рассматривать ситуацию по обеспеченности приборами учета у населения в привязке к уровню благоустройства то видим следующее.

|  | Норматив потребления, согласно уровню благоустройства |
| --- | --- |
|  | 4,9 | 3,7 | 1,2 |
| % обеспеченности | 49 | 21,1 | 3,5 |

# Таким образом, потребители с наивысшим уровнем благоустройства сознательно стараются снизить потребление воды путем контроля за ее расходом и установкой приборов учета.

| Наименование населенного пункта | План установки (замены) приборов учета по периодам времени |
| --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 | До 2017 | 2017-23 |
| Ивановка |  | 50 | 124 | 250 |

# За 2014 год необходимо установить 50 новых приборов учета. В настоящее время существует достаточное количество марок приборов коммерческого учета, обеспечивающих достоверность данных о расходе ресурсов. Именно на таких приборах и необходимо делать выбор, «стимулируя» население устанавливать их при условии покупки прибора за счет потребителя, монтаж и установка – за счет ресурсоснабжающей организации. В период с 2017 года запланирована тотальная замена всех приборов учета у потребителя на приборы с дистанционной передачей информации с помощью модемной связи. На эти цели потребуется затратить порядка 0,5 млн.руб.

# При обосновании предложений по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоснабжения и сооружениях на них (в рамках схемы водоснабжения Ивановского муниципального образования) учитывалась необходимость решения следующих задач:

# замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов,

# либо их санация в случаях, где такая замена возможна в соответствии

# с действующими строительными нормами и правилами;

# 2)	сокращение неучтенных расходов и потерь воды

# при транспортировке;

# 3)	оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети

# за счет изменения принципов его регулирования;

# 4)	зонирование водопроводной сети, внедрение группового зонального учета воды и управления напорами с целью повышения

# ее энергоэффективности, надежности, управляемости и эффективности устранения утечек;

# 5)	обеспечение централизованного водоснабжения на территориях,

# где оно отсутствует;

# Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»;

# 5.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия

# на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

# Основными источниками загрязнения поверхностных вод муниципального образования являются:

# - неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

# - фильтрационные утечки вредных веществ из емкостей и трубопроводов;

# - порывы промысловых водоводов, нефтепроводов;

# - аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

# - сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, химизация).

# Помимо атмосферного воздуха фактором загрязнения подземных и поверхностных вод является неудовлетворительное состояние объектов водоотведения и отсутствие планово-регулярной системы санитарной очистки территории, а также захламление водоохранных и прибрежных зон.

# Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

# В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса РФ, водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

# В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

# Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного Кодекса РФ. Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории Ивановского муниципального образования , приведена в следующей таблице.

# Ширина водоохранных зон водных объектов Ивановского муниципального образования

| Протяженность реки, болота, пруда, наличие водозаборов | Ширина водоохранной зоны (м) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| До 10 км (р.Чернава) | 50 | от береговой линии |
| Озера, пруды | 50 | от береговой линии |

# Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

# По всей длине водных объектов муниципального образования необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

# Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

# Прибрежную защитную полосу водных объектов Ивановского муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

# Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

# В пределах границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира которые определены статьей 65 Водного кодекса РФ.

# Регламенты использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса |
| Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; проведение авиационно-химических работ; применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; использование навозных стоков для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы прибрежных защитных полос водных объектов. |
| Водоохранная зона |
| Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; проведение авиационно-химических работ; применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; использование навозных стоков для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; Установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы водоохранных зон водных объектов. |

# Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

# На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не имеется.

# Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Ивановского муниципального образования являются подземные воды.

# В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

# Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

# Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

# Необходимо установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

# Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

# Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

# 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

# 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

# В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

# Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

# Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 – 50 лет).

# Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

# Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

# для водотоков:

# вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

# вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

# по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

# в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

# для водоемов (водохранилища, озера, пруды) в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу.

# Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:

# на водотоке:

# должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;

# граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;

# боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

# при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

# при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

# на водоемах:

# должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;

# боковые границы должны быть удалены на расстояние:

# при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

# при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

# Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:

# на водотоке:

# вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса;

# боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 – 5 километров, включая притоки;

# на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.

# Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

# Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

# Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

# от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

# от водонапорных башен – не менее 10 м;

# от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

# По согласованию с центром государственного санитарно – эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

# Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

# при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

# при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

# В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

# Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |
| I пояс ЗСО |
| Все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений. | Ограждение и охрана; озеленение; отвод поверхностного стока за ее пределы; асфальтирование дорожек к сооружениям. |
| II пояс ЗСО |
| Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. | Тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений; выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |
| Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | Тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений. |
| Поверхностные источники водоснабжения |
| I пояс ЗСО |
| Все виды строительства не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | Ограждение и охрана; озеленение; отвод поверхностного стока за ее пределы; асфальтирование дорожек к сооружениям; ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |
| II пояс ЗСО |
| Отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; рубка леса главного пользования и реконструкции. | Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно – эпидемиологическое заключение; при наличии судоходства – оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; при наличии судоходства – оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |
| III пояс ЗСО |
| Отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно – эпидемиологическое заключение; при наличии судоходства – оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; при наличии судоходства – оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |
| Санитарно-защитные полосы |
| Размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |

# На территории Ивановского муниципального образования нарушений указанных регламентов не имеется.

# Раздел 6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения».

# Мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения, практически все высокозатратные. Решение задач по улучшению качества водоснабжения на период до 2023 года оценены в 24,5 млн.руб.

# Основные статьи затрат представлены в таблице.

| Разделы | Всего затрат, тыс.руб. | В том числе по источникам финансирования (прогнозно), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 4.2 объекты, предлагаемые к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления | 3000 | 2000 | 600 | 100 | 300 |
| 4.4.1 реконструкция и новое строительство магистральных водопроводных сетей, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов); | 5960 | 3000 | 2000 | 500 | 460 |
| 4.4.2 реконструкция и новое строительство магистральных водопроводных сетей для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки). | 1050 |  |  |  | 1050 |
| 4.4.4 реконструкция и новое строительство магистральных водопроводных сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды | 2460 | 1000 | 1000 | 260 | 200 |
| 4.4.6 реконструкция насосных станций | 600 |  |  |  | 600 |
| 4.4.7 реконструкция резервуаров и водонапорных башен | 2500 |  | 1000 | 500 | 1000 |
| 4.4.8 развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения | 995 |  |  | 200 | 795 |
| 4.4.9 развитие системы коммерческого учета водопотребления | 500 |  |  |  | 500 |
| Затраты на мероприятия по улучшению экологической обстановке и защите водных ресурсов | 2000 | 1000 | 400 | 100 | 500 |
| Затраты на обеспечение противопожарной безопасности | 500 |  |  |  | 500 |
| Затраты на проектирование работ по водоснабжению | 4000 |  |  | 4000 |  |
| Затраты на разведывание эксплуатационных запасов подземных вод | 1000 |  |  | 1000 |  |
| ВСЕГО ЗАТРАТ | 24565 | 7000 | 5000 | 6660 | 5905 |

| Мероприятия | Годы действия схемы водоснабжения, затраты, тыс.руб |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Раздел 4.2 | 3000 |
| Установка СУГНА |  | 250 | 250 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Установка оборудования водоподготовки |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| Итого по разделу |  | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| Раздел 4.4.1 | 5960 |
| водовод от ул.Степная по ул.Садовая |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| Водовод от ВЗУ №2 по ул.Красноармейская и ул.Московская |  |  |  | 1000 | 2130 |  |  |  |  |  |
| Водовод от ВЗУ №2 по ул.Пионерская |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |
| От ул.Новостроящаяся до ул.Семеновка |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| От ул.Семеновка до ул.Кооперативная |  |  |  |  |  |  | 680 |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  | 1050 | 1000 | 2130 | 850 | 930 |  |  |  |
| Раздел 4.4.2 | 1050 |
| Строительство водопроводных сетей к местам новой производственной застройки |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4.4.4 | 2460 |
| Ул.Семеновка |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |
| Ул.Новостроящая |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Степная, Ломовка, Кооперативная |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  | 600 |  | 1200 |  |  | 660 |  |  |
| Раздел 4.4.6 | 600 |
| Реконструкция насосных станций |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |
| Итого по разделу |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |
| Раздел 4.4.7 | 2500 |
| Ремонт и очистка резервуаров |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| Раздел 4.4.8 Установка колодцев и задвижек | 995 |
| Пересечение ул.Степная |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |
| Пересечение ул. Степная и ул.Садовая |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |
| Пересечение ул. Пионерская и ул.Московская |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересечение ул. Советская и ул.Кооперативная |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| Водовод от ВЗУ №3 |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Семеновка |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
| Ул.Кооперативная |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |
| Установка пожарных колонок |  |  | 70 | 35 | 35 |  | 60 |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  | 320 | 160 | 120 |  | 395 |  |  |  |
| Раздел 4.4.9 | 500 |
| Установка приборов учета | 59 | 75 | 75 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 |
| Итого по разделу | 59 | 75 | 75 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 |
| Затраты на мероприятия по улучшению экологической обстановки | 2000 |
| ВЗУ №1 | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ВЗУ №2 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ВЗУ №3 | 75 | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Итого по разделу | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Затраты на обеспечение противопожарной безопасности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Затраты на проектно-изыскательские работы |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на разведывание эксплуатационных запасов подземных вод |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Итого по годам | 359 | 6325 | 3095 | 3551 | 4991 | 2091 | 2096 | 1601 | 241 | 245 |

# Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

| Наименование мероприятий | Единица измерения | Цели | Объемные показатели | Реализация по годам | Финансовые потребности, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена водопроводных сетей | 9870 метров | Улучшение работы систем водоснабжения. Повышение качества питьевой воды. Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилого комплекса, а также объектов социального и культурного назначения в период до 2023 года. | Обеспечение гарантированным питьевым водоснабжением 1000 жителей с.Ивановка | 2014-2019 | 8420 |
| Реконструкция насосных станций | 4 станции первого подъема | Замена оборудования, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Обеспечение гарантированного водоснабжения, снижение нагрузки на артезианские скважины, повышение энергоэффективности | 2017-23 годы | 600 |
| Установка оборудования водоподготовки | 4 установки | Доработка природной воды по показателям мутности и железа. | Гарантированное обеспечение питьевой водой 700 жителей с.Ивановка и объектов социальной инфраструктуры | 2018-2021 годы | 2000 |
| Капитальный ремонт резервуаров | 3 резервуара | Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям, обеспечение запаса воды на пожаротушение и личное потребление, в случае выхода из строя насосного оборудования | Гарантированное обеспечение резерва воды в объеме 100 м3 | 2015-19 годы | 2500 |
| Строительство водопроводных сетей к местам новой производственной застройки | 1000 м. | Обеспечение возможности подключения к сети централизованного водоснабжения новых производственных объектов | Сохранение резерва систем водоснабжения для новых потребителей | 2017 год | 1050 |
| Замена и установка смотровых колодцев и задвижек |  | Повышения качества услуги водоснабжения, снижение дефицита водоснабжения на отдельных участках сети, управление процессом ликвидации аварий на сетях с минимальными отключениями потребителей | Снижение числа отключаемых потребителей в связи с авариями на трубопроводах | 2016-2020 годы | 995 |
| Установка приборов учета |  | Повышение качества предоставления услуг, учета потребления воды, экономия ресурсов. | Экономия воды, снижение потерь при реализации | С 2014 по 2023 год | 500 |
| мероприятия по улучшению экологической обстановки | 4 водозаборных узла | Снижение вредного воздействия на окружающую среду, благоустройство водозаборных узлов, обеспечение гарантированного качества питьевой воды | Проведение работ по ограждению, благоустройству и техническому перевооружению объектов 4 ВЗУ | С 2014 по 2023 год | 2000 |
| Затраты на обеспечение противопожарной безопасности |  | Обеспечение развития муниципального образования, защита жилого комплекса | Установка оборудования для обеспечения пожаротушения и сохранения противопожарного резерва, воды, оборудование пирсов для подъезда пожарных машин | 2014-2018 годы | 500 |
| Затраты на проектно-изыскательские работы | проект | Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилого комплекса, а также объектов социального и культурного назначения в период до 2023 года. Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики. Улучшение работы систем водоснабжения. Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям. Снижение вредного воздействия на окружающую среду, выражающую забором воды из поверхностных источников с малым дебитом. | Разработка проекта системы водоснабжения с.Ивановка | 2015 год | 4000 |
| Затраты на разведывание эксплуатационных запасов подземных вод |  | Определение запасов воды подземного бассейна, определение перспектив использования существующих артезианских скважин | Получение точной информации о запасах природной воды, используемого бассейна. | 2015 год | 1000 |

# Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

# Бесхозяйных объектов водоснабжения на территории Ивановского муниципального образования  Ивантеевского района не выявлено. Эксплуатацией всех объектов занимается гарантирующая организация ГУП «Облводоресурс».

# 2. Глава «Схема водоотведения»

# Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»;

# 1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны);

Дождевая и сплавная канализация, центральная система сбора, очистки и отведения сточных вод в с.Ивановка отсутствует.

Удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На I очередь строительства (до 2017 г.) и расчетный срок (до 2023 г.) удельное среднесуточное водоотведение принимается 150 л/чел в сутки.

Расчет среднесуточного водоотведения на 1 очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водоотведения, л/сут. чел. | Суточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь |
| С.Ивановка | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Расчет максимального расхода воды на 1 очередь и расчетный срок

| Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут | 150 | 150 |
| Среднечасовой расход | м3/час | 7,5 | 7,5 |
| Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,3 | 2,3 |
| Максимальный часовой расход | м3/час | 17,2 | 17,2 |
| Максимальный секундный расход | л/сек | 4,7 | 4,7 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений, мощностью 100 м3/сут, с учетом коэффициента часовой неравномерности – 200 м3/сут.

предусматривается на 1 очередь строительства (до 2019 года):

- оборудовать выгребными ямами весь жилищный фонд и учреждения социально-культурного и бытового назначения не канализованных населенных пунктов с организацией вывоза стоков.

- Замена линий канализационных сетей от потребителей услуг до выгребных ям (септиков)

Все мероприятия по проектированию канализации необходимо выполнять согласно требованиям СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

# 1.2.Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

# В настоящее время в с.Ивановка полностью отсутствуют канализационные очистные сооружения.

# 1.3	описание технологических зон водоотведения  (отдельно для каждого очистного сооружения);

# Водоотведение в с.Ивановка осуществляется в настоящее время по приведенным ниже технологическим зонам.

| Места водоотведения | Среднесуточные объемы, м3/сут | Среднегодовые объемы, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| На приусадебные участки | 80,5 | 28,82 |
| В том числе: - хозяйственно-бытовые стоки | 55,56 | 19,71 |
| - навоз от скота в личном пользовании | 24,96 | 9,11 |
| На поля запахивания навоз с ферм | 3,18 | 1,15 |
| В ямы-испарители производственных стоков | 124,9 | 2,22 |

# 1.4	Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод;

# Выделяют три основные системы водоотведения:

# 1. Общесплавная система имеет одну водоотводящую сеть, предназначенную для отвода сточных всех видов: бытовых, производственных и дождевых.

# Во время сильных дождей часть смеси производственно-бытового и дождевого стока сбрасывается в водный поток через ливнеспуски.

# 2. Раздельная система водоотведения бывает полной и неполной. Полная раздельная система водоотведения имеет две закрытые водоотводящие сети, одна – для отведения бытовых и производственных стоков, вторая – для отвода дождевых сточных вод. Неполная раздельная система отличается от полной тем, что дождевые стоки отводятся открытой сетью, то есть уличными лотками, кюветами и канавами.

# Дождевые сточные воды могут отводиться в водоем как без очистки, так и с очисткой

# 3. Полураздельная система водоотведения имеет две водоотводящие сети – производственно-бытовую и дождевую. В местах пересечения этих сетей устраивают разделительные камеры, назначение которых состоит в том, чтобы сбрасывать в водоем во время сильных дождей избыточную часть стока. Таким образом, в производственно-бытовую сеть через разделительные камеры поступает только наиболее загрязненная часть ливневых сточных вод.

# В настоящее время в с.Ивановка сточные воды отводятся без очистки открытой сетью с помощью кюветов и канав.

# 1.5	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации

Дождевая и сплавная канализация, центральная система сбора, очистки и отведения сточных вод в Ивановском муниципальном образовании отсутствует.

# 1.6	оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости;

Централизованные системы водоотведения в с.Ивановка отсутствуют, в связи с чем характеристика степени надежности, уровня аварийности и о возможности управления и перераспределения сточных вод дана быть не может.

# 1.7	оценка воздействия централизованных систем водоотведения

# на окружающую среду;

# Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

# Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

# Основными источниками загрязнения поверхностных вод муниципального образования являются:

# - неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

# - фильтрационные утечки вредных веществ из емкостей и трубопроводов;

# - порывы промысловых водоводов, нефтепроводов;

# - аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

# - сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, химизация).

# Помимо атмосферного воздуха фактором загрязнения подземных и поверхностных вод является неудовлетворительное состояние объектов водоотведения и отсутствие планово-регулярной системы санитарной очистки территории, а также захламление водоохранных и прибрежных зон.

# Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

# 1.8	анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

# Канализационная сеть, как правило, проектировалась ранее по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Основными требованиями при строительстве системы канализации были необходимость обеспечения данной услугой жителей многоквартирных домов. В связи с отсутствием многоквартирных домов в Ивановском муниципальном образовании жилищный фонд, изначально имел систему септиков и сливных ям, не имея необходимости строительства центральной системы канализации и подключения к ней. К тому же, большинство домов находятся на участках с грунтом, способствующих быстрому дренажу в почву сточных вод. Рассмотрение возможности строительства системы центральной канализации в с.Ивановка для подключения новых потребителей услуги, в настоящее время нецелесообразно.

# 1.9	описание существующих технических и технологических проблем

# в водоотведении муниципального образования.

# Основными проблемами функционирования системы водоотведения Николаевского муниципального образования  являются:

# - отсутствие мест для слива бытовых канализационных вод;

# -недостаточная степень техногенной надежности;

# -отсутствие системы обеззараживания стоков.

# При существующей системе водоотведения необходимо обеспечить жителей получением качественных услуг по откачке и очистке септиков и выгребных ям, а также осуществлять контроль за их износом и переливом.

# Раздел 2 «Балансы сточных вод в системе водоотведения»

# 2.1	баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализирования очистных сооружений и прямых выпусков и прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;

# Дождевая и сплавная канализация, центральная система сбора, очистки и отведения сточных вод в с.Ивановка отсутствует.

| Наименование населенного пункта | Количество потребителей, чел. | Объем потребления воды, м3 в год | Потребность в отводе канализационных вод, м3 в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ивановка | 1000 | 54750 | 16425 |

# Потребность в отводе  канализационных вод, а именно откачка септиков и выгребных ям, рассчитано с учетом водопотребления в сутки по 150 литров воды в среднем каждым потребителем и коэффициента поглощения грунтом сточных вод - 0,7.

# 2.2	оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)  по бассейнам канализирования очистных сооружений и прямых выпусков;

| Места водоотведения | Среднесуточные объемы, м3/сут | Среднегодовые объемы, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| На приусадебные участки | 80,5 | 28,82 |
| В том числе: - хозяйственно-бытовые стоки | 55,56 | 19,71 |
| - навоз от скота в личном пользовании | 24,96 | 9,11 |
| На поля запахивания навоз с ферм | 3,18 | 1,15 |
| В ямы-испарители производственных стоков | 124,9 | 2,22 |

# 2.3	описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.

# Ресурсоснабжающая организация по водоснабжению не оказывает в с.Ивановка услуги по водоотведению. Установка приборов учета сточных без наличия централизованной канализации нецелесообразно.

# 2.4	результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и по административным территориям муниципальных образований, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;

# 1. В настоящее время Ивановское МО имеет довольно позитивную динамику в улучшении степени благоустройства, однако вместо централизованной системы канализации 100% населения используют септики и выгребные ямы.

# Название этих сооружений для очистки небольших количеств (до 25 м3/сут.) бытовых сточных вод происходит от греческого слова septikos — гнилостный.

# По существу же — это подземные отстойники, состоящие из одной или нескольких камер, через которые протекает сточная жидкость. Септики не используют самостоятельно, а сочетают с доочисткой, которая происходит в почве. Поэтому все разговоры, будто бы септик даёт недостаточную очистку, неправомерны.

# Вот как это сформулировано в п. 7.3.4.1 ТСН ЭК-97 МО[1]:

# «Септики предназначены для предварительной очистки сточных вод и перегнивания выпавшего осадка и применяются в индивидуальных и местных системах водоотведения.»

# Минерализация осадка осуществляется до состояния, пригодного для сельскохозяйственного использования в качестве удобрения.

# 2. В период дождей, в связи с отсутствием действующих очистных сооружений, наблюдается перегруженность поверхностных отводящих кюветов, принимающих значительное количество поверхностных вод, хозяйственно-бытовыми стоками,.

# 3. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется выделение участков для размещения и слива канализационных стоков, с возможностью увеличения их площади.

# Поля фильтрации представляют собой систему подземных канав и оросительных труб, которые монтируются в суглинистую почву. В каждой канаве обустраивается площадка со щебнем (толщиной около 40 см), под которой укладывается фильтрующий слой песка (10 см). В нем также прокладываются дренажные трубы. На самое дно канавы помещается слой грунта (также около 10 см), который обладает хорошей способностью к пропусканию влаги.

# Сверху щебень накрывают геотекстильным материалом, который выполняет функцию защиты дренажных труб от загрязнений и морозов. Следующим шагом поверхность поля фильтрации засыпают слоем земли.

# Трубы в фильтрационных полях прокладываются особым способом. В них предусмотрены специальные отверстия, которые распределены по особой схеме. Данные щели предназначены для наиболее эффективной фильтрации и равномерного распределения стоков.

# В полях фильтрации не допускается применение гибких трубопроводов, поскольку это может привести к нарушению норм природопользования, а также к повреждению септиков биологической очистки.

# Для того чтобы обеспечить полную биологическую очистку, поля фильтрации нужно обустраивать на песках, супесях или легкой суглинистой почве, обладающей хорошими фильтрационными свойствами. Если участок расположен на грунте глинистого происхождения, то, скорее всего, придется отказаться от устройства полей фильтрации. Дело в том, что глина практически не пропускает влагу, в связи с чем, вода, прошедшая очистку в канаве, просто не сможет поступить в более глубокие грунтовые слои. В данном случае работы по выемке глины (до слоя, на котором залегает песок) будут стоить дороже, нежели монтаж готового очистного сооружения.

# При проектировании полей фильтрации важно учесть несколько важных моментов.

# Выбор места является одной из главнейших задач. Фильтрационное поле должно находиться как можно дальше от источника воды и плодово-ягодных растений. Поскольку вредные вещества, очистка от которых осуществляется в данном поле, все же могут попасть в грунт, и, соответственно, повлиять на качество воды и плодов.

# Кроме того, необходимо учесть, что раз в 5 – 7 лет фильтрующую систему будет необходимо полностью откапывать для промывки или полной замены щебня, а также обновления фильтрующего песочного слоя и грунта.

# При расчете поля фильтрации необходимо помнить, что песчаная прослойка должна находиться  на той глубине, на которой в зимний период грунт уже не будет подвержен промерзанию. В противном случае можно столкнуться с проблемой, когда в холодную погоду поля фильтрации не смогут осуществлять очистительные работы должным образом.

# 4. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения необходимо строительство блока доочистки сточных вод с последующим обеззараживанием.

# 5. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

# 6. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие Ивановского муниципального образования в целом.

# 7. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах Ивановского муниципального образования  способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

# 8. В Ивановском муниципальном образовании полностью отсутствуют централизованные очистные сооружения для обеззараживания и очистки сточных вод.

# Раздел 3 « Прогноз объема сточных вод»

# 3.1	сведения о фактическом и ожидаемом поступлении

# в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное);

# В связи с отсутствием канализационной системы в с.Ивановка проведение гидравлических испытаний канализационных сетей не представляется возможным, проведение анализа резерва производственных мощностей не представляется возможным. Рассмотрим потребность в очистных сооружениях по потребителям и населенным пунктам Ивановского муниципального образования.

| Наименование населенного пункта | Количество потребителей, чел. | Объем потребления воды, м3 в год | Потребность в отводе канализационных вод, м3 в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ивановка (население без полива и скота) | 1000 | 54750 | 16425 |
| Объекты соц.сферы | 6 | 1825 | 547 |
| Прочие потребители | 14 | 8790 | 800 |
| Всего по с.Ивановка |  | 49728 | 17772 |

# Таким образом, потребность в настоящее время в утилизации и очистке канализационных вод составляет 18 тыс.м3 в год.

# 3.2	структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой

# по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым

# и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению.

| Наименование поселения | Доля сточных вод в общем объеме, % |
| --- | --- |
|  | население | Соц.сфера и прочие | Всего |
| С.Ивановка | 91 | 9 | 100 |

# 3.3	расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок.

На I очередь строительства (до 2017 г.) и расчетный срок (до 2023 г.) удельное среднесуточное водоотведение принимается 150 л/чел в сутки.

Расчет среднесуточного водоотведения на 1 очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водоотведения, л/сут. чел. | Суточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь |
| С.Ивановка | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Расчет максимального расхода воды на 1 очередь и расчетный срок

| Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут | 150 | 150 |
| Среднечасовой расход | м3/час | 7,5 | 7,5 |
| Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,3 | 2,3 |
| Максимальный часовой расход | м3/час | 17,2 | 17,2 |
| Максимальный секундный расход | л/сек | 4,7 | 4,7 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений, мощностью 100 м3/сут, с учетом коэффициента часовой неравномерности – 200 м3/сут.

предусматривается на 1 очередь строительства (до 2019 года):

- оборудовать выгребными ямами весь жилищный фонд и учреждения социально-культурного и бытового назначения не канализованных населенных пунктов с организацией вывоза стоков.

- Замена линий канализационных сетей от потребителей услуг до выгребных ям (септиков)

Все мероприятия по проектированию канализации необходимо выполнять согласно требованиям СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

# 3.4	анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

# В связи с отсутствием очистных сооружений, проведение анализа резерва производственных мощностей не представляется возможным.

# Потребность в настоящее время в очистке канализационных вод составляет 84 тыс. м3 в год. В перспективе потребность возрастет до 192 тыс.м3 в год.

# Строительство канализационных сетей и канализационных насосных станций для поселений численностью до 1000 человек экономически нецелесообразно. Гораздо эффективнее использовать поля фильтрации.

# Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения»;

# «Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения»

| Цели | Задачи (Способы достижения целей) | Ожидаемые результаты (направления и целевые показатели) |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение развития систем централизованного водоотведения и сбора стоков для существующего и нового строительства жилого комплекса в с.Ивановка, а также объектов социального и культурного назначения в период до 2023 года. Улучшение работы систем водоотведения. Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам. Снижение вредного воздействия на окружающую среду. | Проектирование канализационных сооружений; Строительство новых септиков; Строительство полей фильтрации. Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий | Создание современной коммунальной инфраструктуры с.Ивановка. Повышение качества предоставления услуг. Снижение уровня износа объектов водоотведения. Улучшение экологической ситуации на территории Ивановского МО. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств, личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоотведения. |

# 4.1.1	сведения об объектах, планируемых к новому строительству

# для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод;

# На расчетный период действия схемы водоснабжения и водоотведения Ивановского муниципального образования  (до 2023 года) строительство объектов централизованных систем водоотведения не запланировано.

# 4.1.2	сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции

# для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод;

# В разработанной схеме водоотведения предусматривается реконструкция подводящих канализационных сетей к септикам объектов социальной инфраструктуры.

| Наименование объекта | Нормативное годовое потребление воды, м3 | Расчетная (максимальная) потребность в водоотведении | Протяженность канализационной сети (d 200), м | Прогнозная стоимость строительства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ Ивановка | 450 | 450 | 200 | 500 |
| МДОУ с.Ивановка | 750 | 750 | 50 | 125 |
| Дом культуры с. Ивановка | 50 | 50 | 50 | 125 |
| ФАП с. Ивановка | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Администрация Ивановского МО | 20 | 20 | 50 | 100 |
| Итого по Ивановскому МО | 1320 | 1320 | 400 | 950 |

# 4.1.3	сведения о действующих объектах, планируемых к выводу

# из эксплуатации.

# Объектов канализационного хозяйства Ивановского МО, планируемых к выводу из эксплуатации не существует.

# 4.2 «Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения»;

# 4.2.1	сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования;

# Дождевая и сплавная канализация, центральная система сбора, очистки и отведения сточных вод в Ивановском муниципальном образовании отсутствует.

# На расчетный период действия схемы водоснабжения и водоотведения Ивановского муниципального образования  (до 2023 года) строительство объектов централизованных систем водоотведения не запланировано. На период действия схемы водоотведения необходимо предусмотреть строительство новых канализационных коллекторов и септиков на объектах социальной и бытовой инфраструктуры.

| Наименование объекта | Нормативное годовое потребление воды, м3 | Расчетная (максимальная) потребность в водоотведении | Объем септиков, м3/ кол-во, шт. | Прогнозная стоимость строительства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ с. Ивановка | 450 | 450 | 5 м3 / 2 | 50 |
| МДОУ с. Ивановка | 750 | 750 | 10 м3 / 2 | 110 |
| Дом культуры с. Ивановка | 50 | 50 | 1 м3 / 1 | 10 |
| ФАП с. Ивановка | 50 | 50 | 1 м3 / 1 | 10 |
| Администрация Ивановского МО | 20 | 20 | 1 м3 / 1 | 10 |
| Итого по Ивановскому МО | 1320 | 1320 | 18 м3 / 8 | 190 |

# Полный расчётный объём септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м3/сут. — не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м3/сут. — не менее 2,5-кратного.

# В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: однокамерные септики — при расходе сточных вод до 1 м3/сут., двухкамерные—до 10 и трёхкамерные — свыше 10 м3/сут,

# Объём первой камеры следует принимать: в двухкамерных септиках — 0,75, в трёхкамерных — 0,5 расчётного объёма. При этом объём второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчётного объёма. В септиках, выполняемых из бетонных колец, все камеры следует принимать равного объёма.»

# Из последнего видно, что не так важно, какого размера камеры — важнее соображения удобства строительства.

# Нужно сказать, что воде безразлично, через какое количество камер она протекает, важно время её пребывания в камерах, а оно определяется общим объёмом септика. Что одна секция, что три — всё равно, лишь бы общий объём был соответствующим.

# А вот в отношении осадка — не всё равно. Если секция одна, осадок будет в ней выпадать неравномерно. В начале септика его выпадет больше, чем в конце. Вот для того и делают несколько секций, чтобы сосредоточить основную массу осадка в первой из них и дополнительно избежать вторичного загрязнения воды продуктами распада осадка. Да и чистить одну маленькую секцию удобнее, чем весь септик.

# 4.2.2	сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования

# под жилищную, комплексную или производственную застройку;

# Настоящей схемой водоотведения во вновь осваиваемых районах Ивановского муниципального образования по жилищную, комплексную и производственную застройку не запланировано строительство канализационных сетей.

# 4.2.3	сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них

# для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения;

# Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализирования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку. Предварительная стоимость проектных работ по обустройству центральной системы водоотведения  составит до 5 млн.руб.

# 4.2.4	сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них

# для обеспечения нормативной надежности водоотведения;

# На период действия схемы водоотведения (до 2023 года) строительство новых канализационных сетей и прочих объектов на них не запланировано.

# 4.2.5	сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

# В с. Ивановка отсутствуют действующие канализационные сети.

# 4.2.6	сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

# Основными направлениями развития проектируемых КОС являются:

# - глубокая очистка сточных вод от биогенов (фосфора и азота);

# - доочистка на сооружениях показателей по взвешенным веществам и БПК5 до минимальных нормативных показателей;

# - обработка осадков сточных вод по технологиям, сводящим к минимуму выход осадка после обработки (обезвоживание на центрипрессах и сжигание);

# - обеззараживание очищенных сточных вод;

# - устройство защитных перекрытий емкостных сооружений с целью предотвращения выбросов загрязняющих атмосферу вредных веществ и организации приточно-вытяжной вентиляции перекрытых сооружений с очисткой отводимого воздуха.

# Ориентировочная стоимость очистных сооружений для нужд с. Ивановка составит 30 млн.руб. Мощность сооружений должна составлять не менее 200 м3 в сутки. На период действия существующей схемы водоотведения вопрос строительства такого рода очистных сооружений не рассматривается.

# 4.2.7	сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров;

# В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется выделение участков для размещения и слива канализационных стоков, с возможностью увеличения их площади.

# Поля фильтрации представляют собой систему подземных канав и оросительных труб, которые монтируются в суглинистую почву. В каждой канаве обустраивается площадка со щебнем (толщиной около 40 см), под которой укладывается фильтрующий слой песка (10 см). В нем также прокладываются дренажные трубы. На самое дно канавы помещается слой грунта (также около 10 см), который обладает хорошей способностью к пропусканию влаги.

# Сверху щебень накрывают геотекстильным материалом, который выполняет функцию защиты дренажных труб от загрязнений и морозов. Следующим шагом поверхность поля фильтрации засыпают слоем земли.

# Трубы в фильтрационных полях прокладываются особым способом. В них предусмотрены специальные отверстия, которые распределены по особой схеме. Данные щели предназначены для наиболее эффективной фильтрации и равномерного распределения стоков.

# В полях фильтрации не допускается применение гибких трубопроводов, поскольку это может привести к нарушению норм природопользования, а также к повреждению септиков биологической очистки.

# Для того чтобы обеспечить полную биологическую очистку, поля фильтрации нужно обустраивать на песках, супесях или легкой суглинистой почве, обладающей хорошими фильтрационными свойствами. Если участок расположен на грунте глинистого происхождения, то, скорее всего, придется отказаться от устройства полей фильтрации. Дело в том, что глина практически не пропускает влагу, в связи с чем вода, прошедшая очистку в канаве, просто не сможет поступить в более глубокие грунтовые слои. В данном случае работы по выемке глины (до слоя, на котором залегает песок) будут стоить дороже, нежели монтаж готового очистного сооружения.

# При проектировании полей фильтрации важно учесть несколько важных моментов.

# Выбор места является одной из главнейших задач. Фильтрационное поле должно находиться как можно дальше от источника воды и плодово-ягодных растений. Поскольку вредные вещества, очистка от которых осуществляется в данном поле, все же могут попасть в грунт, и, соответственно, повлиять на качество воды и плодов.

# Кроме того, необходимо учесть, что раз в 5 – 7 лет фильтрующую систему будет необходимо полностью откапывать для промывки или полной замены щебня, а также обновления фильтрующего песочного слоя и грунта.

# При расчете поля фильтрации необходимо помнить, что песчаная прослойка должна находиться  на той глубине, на которой в зимний период грунт уже не будет подвержен промерзанию. В противном случае можно столкнуться с проблемой, когда в холодную погоду поля фильтрации не смогут осуществлять очистительные работы должным образом.

# Полями подземной фильтрации называют сеть оросительных труб, которые прокладывают на глубине 0,5-1,2 м от поверхности земли. Кроме этого, расстояние от лотков труб до уровня, на котором протекают подземные воды, должно составлять не меньше 1 м. Таким образом, лимитирующим фактором для прокладки труб является глубина промерзания почвы. Поля подземной фильтрации могут использоваться как совместно с фильтрующим колодцем, так и без него. При их устройстве следует соблюдать определенные санитарные нормы: чтобы избежать загрязнения питьевой воды, расстояние от дома до полей подземной фильтрации должно быть не меньше 15 м.
Трубы для орошения в этом случае представляют собой ответвления от распределительного трубопровода, длина которых может достигать 20 м. распределительный трубопровод обычно имеет диаметр 100 мм, а уклон при его прокладке должен составлять приблизительно 0,005. Обычно используют пластмассовые или асбестоцементные безнапорные трубы.
Смотровые колодцы делают в местах ответвления оросительных труб от основного трубопровода. Там же, в бетонном лотке колодцев, предусматривают пазы, имеющие ширину 30 мм и предназначенные для установки регулирующих заслонок. Можно также сделать упрощенный вариант: колодцы и распределительные трубы исключить вообще, а оросительные трубы проложить веерообразно, т.е. они будут по радиусу расходиться от фильтрующего колодца, который при этом будет играть роль распределительного. В оросительных трубах, имеющих диаметр 100 мм, просверливаются отверстия диаметром не менее 5 мм, которые направляются вниз под углом 600 градусов к вертикали и располагаются через каждые 50 мм в шахматном порядке. Под трубами делается подсыпка шириной 250 мм и толщиной около 200 мм из спекшегося шлака, гравия или щебня. Трубы погружают в подсыпку приблизительно на половину их диаметра.
Нагрузка на 1 м оросительной трубы в песчаной почве равна 30 л/сут., в супесчаных – 15 л/сут., а в глинистых – еще меньше. Поэтому в таких случаях необходимо либо увеличить толщину слоя гравия, либо дополнительно обсыпать трубы песком, либо увеличить их длину.

| объем сточных вод, м3 в год | Требуемая протяженность оросительных трубопроводов м | Ориентировочная стоимость трубопроводов, тыс.руб. | Затраты на монтаж и укладку, тыс.руб. | Затраты на обустройство смотровых колодцев, тыс.руб. | Затраты на материалы, тыс.руб. | Всего затрат, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14000 | 1400 | 300 | 800 | 600 | 400 | 2100 |

# 4.2.8	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации

# и автоматизированных системах управления режимами водоотведения

# на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

# В настоящее время под диспетчеризацией и управлением системой водоотведения Ивановского муниципального образования понимается сбор заявок от потребителей услуги по откачке септиков и колодцев. На первом этапе – до 2023 года настоящей схемой предусмотрены расходы на систематизирование управлением процессом сбора и утилизации канализационных вод в сумме 1500 тыс.руб. Источники финансирования – средства ресурсоснабжающей организации.

# 4.2.9	сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организациями, осуществляющими водоотведение.

# Система коммерческого учета водоотведения представляет собой договорные обязательства ресурсоснабжающей организации по вывозу и утилизации канализационных вод, количество которых определяется по факту исполнения обязательств, посредством определения объёма исходя их ёмкости цистерны. В ближайшей перспективе к расходам на транспортировку будут добавлены расходы на содержание, эксплуатацию и очистку полей фильтрации.

# Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»;

Основными источниками загрязнения поверхностных вод муниципального образования являются:

- неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Зона санитарной охраны устанавливается для охраны водных скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Кроме того при прокладке новых канализационных сетей необходимо руководствоваться нормативами и СНиПами.

Аварии на септиках и канализационных сетях, ведущим к ним могут привести к значительному сбросу в течение длительного времени в водные объекты неочищенных сточных вод. Также возможно образование больших просадок поверхности и повреждение жилых и административных зданий, разрушение транспортных и инженерных магистралей. Для предотвращения аварийных ситуаций и повышения надежности работы септиков и канализационных сетей предусматриваются мероприятия по их реконструкции и новому строительству.

Первым этапом намечается кольцевание, строительство и реконструкция коллекторов и шахт, находящихся в критическом состоянии и в районах массовой жилой застройки.

Одним из наиболее существенных моментов в технологии очистки является обеззараживание очищенных сточных вод. Для этого на первом этом предусмотрено обустройство полей фильтрации.

# Раздел 6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения».

# Решение задач по улучшению качества данной услуги на период до 2023 года оценены в   10,7 млн.руб.

# Основные статьи затрат представлены в таблице.

| Мероприятия | Всего затрат, тыс.руб. | В том числе по источникам финансирования (прогнозно), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| Строительство полей фильтрации | 2100 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
| Реконструкция и замена канализационных сетей и септиков | 1140 |  | 500 | 500 | 140 |
| Проектирование строительства очистных сооружений и центральной канализации | 5000 | 3000 | 2000 |  |  |
| Затраты на диспетчеризацию | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| Затраты на мероприятия по улучшению экологической обстановке и защите водных ресурсов | 1000 | 500 | 250 | 250 | 0 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ | 10740 | 4500 | 3750 | 850 | 1640 |

| Мероприятия | Годы действия схемы водоотведения, затраты, тыс.руб |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Строительство полей фильтрации |  |  |  | 1000 | 1100 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и замена канализационных сетей и септиков |  | 200 | 300 | 500 | 140 |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства очистных сооружений и центральной канализации |  |  |  |  |  |  | 2500 | 2500 |  |  |
| Затраты на диспетчеризацию |  |  |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| Затраты на мероприятия по улучшению экологической обстановке и защите водных ресурсов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Итого по годам | 100 | 300 | 400 | 2100 | 1840 | 600 | 2600 | 2600 | 100 | 100 |

Итого по схемам водоснабжения и водоотведения затрат:

| Мероприятия | Всего затрат, тыс.руб. | В том числе по источникам финансирования (прогнозно), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| Итого затрат по водоотведению | 10740 | 4500 | 3750 | 850 | 1640 |
| Итого затрат по водоснабжению | 24565 | 7000 | 5000 | 6660 | 5905 |
| ВСЕГО | 35305 | 11500 | 8750 | 7510 | 7545 |

Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения»

| Наименование мероприятий | Единица измерения | Цели | Объемные показатели | Реализация по годам | Финансовые потребности, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство полей фильтрации |  | Обеспечение возможности утилизации сточных вод населением, не подключенным к централизованной системе водоотведения | Объем приема стоков до 200 м3 в сутки, | 2017 2018 | 1000 1100 |
| Реконструкция и замена канализационных сетей и септиков | 5 объектов социальной сферы с.Ивановка | Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам. Снижение вредного воздействия на окружающую среду. | Улучшение экологической обстановки, гарантированное обеспечение резервуаров для сточных вод всех объектов социальной сферы | 2015 2016 2017 2018 | 200 300 500 140 |
| Проектирование строительства очистных сооружений и центральной канализации |  | Разработка проектной документации по развитию системы центрального водоотведения с.Ивановка |  | 2020 2021 | 2500 2500 |
| Затраты на диспетчеризацию |  | Обеспечение управления сбора сточных вод, регулировка системы водоотведения, прием заявок и вывоз стоков с септиков | С.Ивановка 1000 человек | 2017 2018 2019 | 500 500 500 |
| Затраты на мероприятия по улучшению экологической обстановке и защите водных ресурсов |  | Проведение мероприятий по защите окружающей среды, в том числе земельных и водных объектов от возможных разливов сточных вод | 2014-2023 | 1000 |