АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2016 г №41

с.Ивановка

Об утверждении  проекта зон санитарной охраны

источников водоснабжения, используемых ГУП

«ОБЛВОДОРЕСУРС»  для целей питьевого и

хозяйственного водоснабжения

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.92 N 2305-1 «О недрах» (в редакции от 06.06.2003) и Законом Российской Федерации от 30.03.99 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 30.06.2003 N 86-ФЗ), с нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и на основании Устава Ивановского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области, администрация Ивановского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить проект зон санитарной охраны источников водоснабжения, используемых ГУП «ОБЛВОДОРЕСУРС» для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения (прилагается)

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Известие»

Глава администрации Ивановского

муниципального образования	       Шишкин А. А.

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ивановского муниципального

образования от 18.05.2016 г. № 41

Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения, используемых ГУП «ОБЛВОДОРЕСУРС»  для целей питьевого и

хозяйственного водоснабжения

# В настоящее время основными источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Ивановского муниципального образования являются артезианские воды. Муниципальное образование относится к достаточно обеспеченным артезианскими водами. Водоснабжение с. Ивановка организовано от:

# -централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

# Станции водоподготовки (обезжелезивание) на территории муниципального образования отсутствуют. Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории с. Ивановка является ГУП «Облводоресурс»

# По гидрогеологическому районированию территория Ивановского муниципального образования Ивантеевского района расположена в пределах второго гидрогеологического района, Прикаспийского артезианского бассейна. Район характеризуется достаточно благоприятными гидрогеологическими условиями.

# Основным водоносным горизонтом является Водоносный горизонт неогеновых (акчагыльских) отложений. Водовмещающими породами являются мелкозернистые, зеленовато-серые и серые пески с прослоями супесей и глин. Глины делят водоносные пески на несколько горизонтов. Мощность водонасыщенных песков составляет 18 м. Сверху горизонт перекрывается одновозрастными глинами мощностью 49-59 м. Воды горизонта напорные, величина напора составляет 30-100 м. Дебиты существующих скважин изменяются в пределах 8-15 м3/час при понижении уровня на 10-30 м.

# Дебиты колодцев невелики. С глубиной минерализация вод возрастает до 2-3 г/л. Так в с.Ивановка в интервалах 105-140 м водоносный горизонт содержит воды с минерализацией до 1,8 г/л. По химическому составу пресные воды акчагыла имеют гидрокарбо-натно-натриевый тип, глубже тип воды становится сульфатно-хлоридно-магниевым или хлоридным.

# Cхемой территориального развития Ивантеевского муниципального района предусматривается полное обеспечение централизованным водоснабжением всех населенных пунктов, рассматриваемых на перспективу.

# Основным источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения районного центра и остальных населенных пунктов Ивантеевского района служат подземные воды в основном двух водоносных горизонтов: неогенового (акчагыльского) и нижнепермского.

# Таким образом, по условиям водоснабжения из подземных вод территория Ивановского муниципального образования относится к благоприятной для хозяйственно-питьевого водоснабжения, промышленного и гражданского строительства, сельского хозяйства. Однако эксплуатационные запасы подземных вод скважин не разведывались в установленном порядке, на государственном учете не состоят.

# Зоны инженерной инфраструктуры Ивановского муниципального образования включают в себя объекты водоснабжения (артезианские скважины, водопровод хозяйственно-питьевой воды, резервуары чистой воды), электроснабжения (трансформаторные подстанции), теплоснабжения (котельные) газоснабжения.

# Характеристика существующих водозаборных узлов.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Номер скважины по паспорту | Пр-сть, м3/сут. | Глубина установки насоса, м | Наличие ЗСО 1 пояса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ВЗУ №1 ул.Степная | Арт.скважина | 1980 |  | 240 | 110 | Усл. |
| 22 | ВЗУ №2 ул.Московская | Арт.скважина Арт.скважина | 1979 1986 |  | 240 | 115 | Усл. |
| 33 | ВЗУ №3 Ломовка | Арт.скважина | 1980 |  | 240 | 80 | Усл. |
| 44 | ВЗУ №4 за ул.Пионерская | Арт.скважина | 1980 |  | 240 | 100 | Усл. |

# Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых должны соответствовать требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены и  благоустроены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Скважины являются собственностью Ивановского муниципального образования.

# Скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице ниже.

# Характеристика оборудования водозаборных узлов.

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Объем резервуаров, м3 | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Произв-ть, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт.ч |
| 1 | ВЗУ №1 | 25 м3 | ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 12 |
| 2 | ВЗУ №2 | 25 м3 | ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 12 |
| 3 | ВЗУ №3 | 25м3 | ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 12 |
| 4 | ВЗУ №4 | 25 м3 | ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 12 |

# Схематично структура системы водоснабжения с. Ивановка выглядит следующим образом:

# 1 участок системы водоснабжения (ул.Садовая и ул.Степная)

# ВЗУ №1

# Ул.Степная	р.Чернава

# Ул.Садовая

# 2 участок системы водоснабжения (ул. Пионерская, Московская, Красноармейская).

# Красноармейская

# ВЗУ №2

# Московская

# Пионерская

# 3 участок системы водоснабжения (ул. Кооперативная, Ломовка, Новостроящая, Семёновка).

# Кооперативная

# ВЗУ №3

# ЛомовкаВЗУ

# Семеновка	Новостроящая

# Из приведенных выше схем можно отметить что, первый подъем воды осуществляется из 4 артезианских скважин, затем из них вода поступает в резервуары и самотеком распределяется по потребителям, соответственно трех участков водопроводной сети. Сеть тупиковая.

| Показатели | ВЗУ №1 | ВЗУ №2 | ВЗУ №3 | Всего по МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проинвентаризированных потребителей (абонентов/человек) | 85/205 | 138/375 | 169/420 | 392/1000 |

# В настоящее время организацией, ответственной за водоснабжение Ивановского муниципального образования, является ГУП «Облводоресурс»

Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения

# В Ивановском муниципальном образовании 100 % потребителей оборудованы централизованной системой водоснабжения.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

# Для Ивановского муниципального образования характерен континентальный климат умеренных широт с холодной малоснежной зимой и жарким засушливым летом.

# Велика вероятность как весенних, так и осенних заморозков. Вследствие континентальности климата наблюдаются резкие колебания температуры воздуха, средняя годовая амплитуда колеблется от 34,5 до 35,6°С. Наиболее низкие температуры приходятся на январь (− 13,0°С), высокие — на июль (+22,6°С). Среднегодовая температура воздуха на

# территории района 4,7°С. Абсолютный годовой максимум +40°С, абсолютный минимум –44°С.

# Период активной вегетации (переход со средней температурой более +10°С) равен 152 дням, начало — 27 апреля, конец — 28 октября. Сумма температур выше +10° С составляет 2736°.

# Заморозки в воздухе начинаются в конце октября и заканчиваются в начале мая, сход снега происходит в первой декаде апреля. Средняя продолжительность безморозного периода 154 дня. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября — начале декабря (средняя дата 2 декабря), сход происходит в первой декаде апреля (средняя дата 9 апреля). Продолжительность залегания снежного покрова 120-136 дней.

# Высота снежного покрова за зиму составляет 20-23 см, максимальная — 30 см, минимальная — 10 см. Число дней с метелью — 29.

# Средняя глубина промерзания почвы 18 см в декабре, до 51 см в марте, наибольшая — 100 см, наименьшая — 25 см.

# Среднегодовое количество осадков составляет 318 мм, из них на тёплый период приходится 211 мм, на холодный — 107 мм.

# В отдельные годы наблюдаются отклонения количества выпадающих осадков от нормы в сторону понижения. Летние осадки имеют ливневый характер, что обуславливает развитие водной эрозии. В холодной период (ноябрь-март) осадки выпадают, в основном, в виде снега.

# Гидротермический коэффициент равен 0,6-0,8. Относительная влажность воздуха среднегодовая 70,5%, минимальная — 57% приходится на летний месяц июнь, максимальная — 84% — на зимний месяц декабрь.

# В течение года преобладают ветры западного, северо-западного, северо-восточного и северного направлений. В холодное время года (зимой) преобладают северо-западные, а летом юго-восточные ветры. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/с.

# С апреля по сентябрь наблюдаются суховеи различной интенсивности. Общая продолжительность дней с суховеями составляет 64,89 дней, из них слабых 43,4 дня, средних — 16,7, интенсивных и очень интенсивных — 4,7 дней. Число дней с сильными ветрами (более 15 м/с) — 25, с пыльными бурями — 5-6.

# Таким образом, по агроклиматическому районированию Саратовской области территория Ивановского муниципального образования Ивантеевского района относится к засушливому району и имеет такие отрицательные стороны, как засушливость и сухость, что, в свою очередь, требует обязательного проведения всех мероприятий по накоплению и сохранению влаги. В целом же климатические условия планировочных ограничений не вызывают и достаточно благоприятны для промышленного и гражданского строительства.

# Рассматриваемая территория по климатическим условиям благоприятна для строительства. Переход суточной температуры воздуха через 8° — в конце сентября — начале октября. Продолжительность отопительного сезона — 203 дня. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -31°С и –19°С.

# С учётом господствующих ветров, размещение новых предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу необходимо располагать к северо-востоку или юго-западу от жилой застройки.

# Ресурсы тепла достаточны для созревания основных сельскохозяйственных культур. Но значительная часть термических ресурсов недоиспользуется из-за недостатка влаги, которая является лимитирующим фактором развития сельского хозяйства. Даже при полном использовании весенних запасов влаги в метровом слое почвы разрыв между испаряемостью и имеющимися ресурсами составляет 400-500 мм, а в засушливые годы — значительно больше. В этих условиях большое значение имеет орошение как фактор, обеспечивающий повышение и стабилизацию урожаев.

# Равнинность рельефа местности и усиленная ветровая деятельность способствуют переносу снега с полей в овраги и балки, что ухудшает условия зимовки озимых, снижает запасы влаги в почве. Посев кулис и все приемы накопления снега на полях — одно из решающих условий поднятия урожайности.

# По агроклиматическим условиям территория является ограниченно-благоприятной для сельского хозяйства.

# Собственные ресурсы подземных и поверхностных вод достаточны для обеспечения потребностей муниципального образования в воде на хозяйственно-питьевые цели и орошение. По минерализации, химическому составу, стоковым характеристикам водные объекты муниципального образования могут быть использованы для питьевого водоснабжения, водопоя скота, полива, орошения.

# Основными источниками загрязнения поверхностных вод муниципального образования являются:

# - неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

# - фильтрационные утечки вредных веществ из емкостей и трубопроводов;

# - порывы промысловых водоводов, нефтепроводов;

# - аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

# - сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, химизация).

# Помимо атмосферного воздуха фактором загрязнения подземных и поверхностных вод является неудовлетворительное состояние объектов водоотведения и отсутствие планово-регулярной системы санитарной очистки территории, а также захламление водоохранных и прибрежных зон.

# Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

# В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса РФ, водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

# В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

# Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного Кодекса РФ. Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории Ивановского муниципального образования  приведена в следующей таблице.

Ширина водоохранных зон водных объектов Ивановского муниципального образования

| Протяженность реки, болота, пруда, наличие водозаборов | Ширина водоохраной зоны (м) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| До 10 км (р.Чернава) | 50 | от береговой линии |
| Озера, пруды | 50 | от береговой линии |

# Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

# По всей длине водных объектов муниципального образования необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

# Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

# Прибрежную защитную полосу водных объектов Ивановского

# муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

# Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

# В пределах границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира которые определены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Регламенты использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

на территории Ивановского муниципального образования.

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса |
| Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; проведение авиационно-химических работ; применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; использование навозных стоков для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы прибрежных защитных полос водных объектов. |
| Водоохранная зона |
| Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; проведение авиационно-химических работ; применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; использование навозных стоков для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; Установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы водоохранных зон водных объектов. |

# Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

# На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не имеется.

# Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Ивановского муниципального образования являются подземные воды.

# В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

# Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

# Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

# Необходимо установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

# Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения с. Ивановка.

# Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

# 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

# 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

# В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

# Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

# Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 – 50 лет).

# Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

# Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

# для водотоков:

# вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

# вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

# по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

# в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

# для водоемов (водохранилища, озера, пруды) в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу.

# Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:

# на водотоке:

# должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;

# граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;

# боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

# при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

# при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

# на водоемах:

# должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;

# боковые границы должны быть удалены на расстояние:

# при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

# при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

# Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:

# на водотоке:

# вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса;

# боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 – 5 километров, включая притоки;

# на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.

# Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

# Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

# Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

# от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

# от водонапорных башен – не менее 10 м;

# от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

# По согласованию с центром государственного санитарно – эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

# Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

# при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

# при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

# В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения в с. Ивановка

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |
| I пояс ЗСО |
| Все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений. | Ограждение и охрана; озеленение; отвод поверхностного стока за ее пределы; асфальтирование дорожек к сооружениям. |
| II пояс ЗСО |
| Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. | Тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений; выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |
| Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | Тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений. |
| Поверхностные источники водоснабжения |
| I пояс ЗСО |
| Все виды строительства не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | Ограждение и охрана; озеленение; отвод поверхностного стока за ее пределы; асфальтирование дорожек к сооружениям; ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |
| II пояс ЗСО |
| Отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; рубка леса главного пользования и реконструкции. | Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно – эпидемиологическое заключение; при наличии судоходства – оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; при наличии судоходства – оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |
| III пояс ЗСО |
| Отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно – эпидемиологическое заключение; при наличии судоходства – оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; при наличии судоходства – оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |
| Санитарно-защитные полосы |
| Размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |

Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции

для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

# В разработанном проекте водоотведения предусматривается

# реконструкция подводящих канализационных сетей к септикам объектов социальной инфраструктуры.

| Наименование объекта | Нормативное годовое потребление воды, м3 | Расчетная (максимальная) потребность в водоотведении | Протяженность канализационной сети (d 200), м | Прогнозная стоимость строительства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ Ивановка | 450 | 450 | 200 | 500 |
| МДОУ с.Ивановка | 750 | 750 | 50 | 125 |
| Дом культуры с. Ивановка | 50 | 50 | 50 | 125 |
| ФАП с. Ивановка | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Администрация Ивановского МО | 20 | 20 | 50 | 100 |
| Итого по Ивановскому МО | 1320 | 1320 | 400 | 950 |

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения».

# Решение задач по улучшению качества данной услуги на период до 2023 года оценены в   10,7 млн. руб.

# Основные статьи затрат представлены в таблице.

| Мероприятия | Всего затрат, тыс.руб. | В том числе по источникам финансирования (прогнозно), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| Строительство полей фильтрации | 2100 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |
| Реконструкция и замена канализационных сетей и септиков | 1140 |  | 500 | 500 | 140 |
| Проектирование строительства очистных сооружений и центральной канализации | 5000 | 3000 | 2000 |  |  |
| Затраты на диспетчеризацию | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| Затраты на мероприятия по улучшению экологической обстановке и защите водных ресурсов | 1000 | 500 | 250 | 250 | 0 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ | 10740 | 4500 | 3750 | 850 | 1640 |

| Мероприятия | Годы действия схемы водоотведения, затраты, тыс.руб |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Строительство полей фильтрации |  |  |  | 1000 | 1100 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и замена канализационных сетей и септиков |  | 200 | 300 | 500 | 140 |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства очистных сооружений и центральной канализации |  |  |  |  |  |  | 2500 | 2500 |  |  |
| Затраты на диспетчеризацию |  |  |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| Затраты на мероприятия по улучшению экологической обстановке и защите водных ресурсов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Итого по годам | 100 | 300 | 400 | 2100 | 1840 | 600 | 2600 | 2600 | 100 | 100 |

Итого по схемам водоснабжения и водоотведения затрат:

| Мероприятия | Всего затрат, тыс.руб. | В том числе по источникам финансирования (прогнозно), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| Итого затрат по водоотведению | 10740 | 4500 | 3750 | 850 | 1640 |
| Итого затрат по водоснабжению | 24565 | 7000 | 5000 | 6660 | 5905 |
| ВСЕГО | 35305 | 11500 | 8750 | 7510 | 7545 |